Angepasste Technologien

„Die Geschenke des Himmels und der Natur nutzen“

Eine kleine Übersicht über Technologien, die für alle interessant sein könnten

Angepasste Technologien	1

Hintergrund	2

Solar-Elektrik	2

Mini-Solar-Anlagen	2

Größere Solaranlagen	3

Solarzellen	3

Laderegler	4

Adsorptionskälteaggregate (5.9.2018)	4

Brennstoffzellenheizung	4

Der Stickstoffmotor	4

Windtürme in Iran	4

Wassermotoren, Wasserautos und der Aquaflex-Motor (3.11.2018)	5

Wasserstoff-Erzeugung mit gepulster Elektrolyse 30 Mal effizienter 29.10.2018	6

Petros ZOGRAFOS aus Griechenland	6

Wasser-Diesel 29.10.2018	6

Wasser + Diesel +Lösungsmittel: 20 % weniger Kraftstoff, 5 % mehr Leistung	6

Auftriebs und Gravitationskraftwerke, Kinetic Power Plant (31.10.2018)	7

Resonanzwidder	8

Green Turbine (31.10.2018)	9

Magnet-Generatoren (31.10.2018)	9

Serienreifer 5 KW Infinity-Magnetgenerator  aus Südkorea	12

Hydraulic Energy Generators HEG (31.10.2018)	13

Neutrino-Power (31.10.2018)	13

Geräte	14

Wechselrichter (Inverter)	14

Batterien	14

NiCd, NimH	14

Eisen-Nickel-Batterie (28.10.2018)	14

Redox-Flow-Batterien (6.1.2019)	15

Neue Batterie mit Wasser und Kochsalz aus Holland (6.1.2019)	15

(Diesel)-Generator mit Batterie-Backup	15

Gesicherte Stromversorgung	16

Solar-thermische Anlagen	16

Solare Kühlung	17

Solarer Dörrer	17

Windenergie	17

Biogas	19

Solar-Kocher	20

Protos Pflanzenöl-Kocher	21

Geothermie	21

Wärme-Pumpe	21

Wasserkraftwerk	21

GRAVITATIONSWASSERWIRBELKRAFTWERK	22

Wasser reinigen	22

Wasserpumpen	23

Was ist ein Hydraulischer Widder?	23

Zisterne, Regenwassernutzung	23

Der Moringa-Baum	24

Biokohle	25

Latrinenbau:	25

Finance	25

Micro-Credit	25

weitere Themen	25

Alarmanlagen	26

Brillenproduktion	26

Funkverbindung über Kurzwelle	26

Weitere Links	27

Literatur	27

# Hintergrund

•Solarenergie hat seit 1970 ihre Kostenposition im Vergleich zum Erdöl um den Faktor 5.355 verbessert.

•Die Kombination von Solar und E-Autos ist 400 x flächeneffizienter als die Kombination von Öl und Verbrennungsmotoren.

•Solarenergie ist eine dezentrale Ressource. Sie kann E-Autos vor Ort ohne teure und ineffiziente Pipelines, Schienen, Frachtschiffe, Raffinerien, Lager-stätten und Tankstellen beladen.

•Solarenergie ist bereits billiger als Diesel, um Strom zu erzeugen.

•Solarenergie ist bereits billiger als Kerosin, um Wärme und Licht bereit zu stellen.

•Solarenergie ist bereits billiger als Erdöl, um Meerwasser zu entsalzen.

•Solarenergie mit Batteriespeichern ist bei kleinen Projekten bereits kosten-günstiger als Diesel, um rund um die Uhr Energie bereit zu stellen.

•Solarenergie mit Solar-Salz-Speichern ist bei großen Projekten bereits kosten-günstiger als Erdöl, um rund um die Uhr Energie bereit zu stellen.

•Die Preise für Stromspeicher fallen so schnell, dass PV mit stationären Speichern bis 2020 bei jeder beliebigen Projektgröße und an jedem beliebigen Ort billiger als Erdöl sein wird.

Der Verdrängung des Erdöls geht bereits schnell voran. Das E-Auto wird die Ölindustrie bis 2030 zerstören — vielleicht schon früher. Der steigende Ölbedarf von wach-senden Volkswirtschaften mit hohem Energiebedarf wie China und Indien wird in den nächsten Jahren darüber hinwegtäuschen, dass Erdöl schnell überholt sein wird. PV wird Erdöl bei der Stromerzeugung und als Energiequelle für Autos ersetzen. Die Einführung autonomer Autos wird die weltweite Fahrzeugflotte schrumpfen lassen und sie wesentlich effizienter machen.

Quelle: Tony Seba, Saubere Revolution

# Solar-Elektrik

## Mini-Solar-Anlagen

Kleinste Einheit: Solares NiCd/NimH-Ladegerät für alle Batterie-Größen. Batterie ist in einem Tag geladen. Aber es empfiehlt sich aus Kostengründen Akkus vom Typ AA zu verwenden. Taschenlampe, Radio sind dafür leicht erhältlich. Für den Radio muß meist ein KW-Radio gewählt werden, da auf dem Land meist keine anderen Sender zu empfangen sind.

Akku-Ladegerät www.westfalia.de;

LED-Stirnlampen. Batterien halten sehr sehr lange, Akkus sind deswegen oft gar nicht nötig. Als  Stirnlampe für ca. 20 Euro z.B. bei

www.globetrotter.de

www.ebay.de

## Größere Solaranlagen

Checkliste: Leistungsbedarf, Spannung (12V/24V/48V/220V), belüfteter Platz für Batterien wenn größere Einheit, Geografische Breite/Länge; Auftreten von Stürmen?; Längste Zeitdauer ohne Sonne; Bestehende Energieversorgung; Aufstellung der Module (Dach/Boden); Sicherheit gegen Diebstahl? Welche Art von Batterien im Land erhältlich? Säure vorhanden (für das erste füllen; später ist destilliertes Wasser notwendig zum nachfüllen)?

Kalkulations-Blatt unter:

http://www.alternative-technologie.de/Solares_Insel-System/solares_insel-system.html

und dort „Aufbau, Bedarfsabschätzung und Bestellliste für eine Solar-Anlage“

www.alternative-technologie.de

www.smart-powersystems.com: Compact Solar-Systems, including Wind-Energy, Hydro-Power

# Solarzellen

Werden unterschiedliche Solarzellen zusammengeschaltet, sollten sie durch Schottky-Dioden entkoppelt werden. Sonst bestimmt die schwächste Solarzelle die Spannung!; amorphe Zellen: Langzeitstabilität ist jetzt o.k; Sie sind billiger als die Polykristallinen und bringen bei diffusem Licht mehr Leistung.

·       monokristallines Silizium : Teuer und aufwändig in der Herstellung, aber hat die besten Wirkungsgrade (bis 19% ).

·       polykristallines Silizium: Ist kostengünstiger in der Herstellung, aber hat etwas schlechteren Wirkungsgrade ( etwa 15% ).

·       Dünnschichtzellen : Preisgünstig in der Herstellung, aber mit schlechterem Wirkungsgrad von 6 bis 8 %, das heißt es wird eine größere Fläche benötigt.

Solarzellen müssen mit mind. 5cm Abstand zum Untergrund angebracht werden. Sonst Gefahr der Überhitzung oder Kondensat Bildung.

Erdung ist nicht notwendig.

Solarzellen sollten so aufgestellt werden, das es keine Teilbeschattung (durch Blätter etc) gibt. Im freien müssen UV-beständige Kabel verwendet werden. Gestelle nach Möglichkeit aus verzinktem Stahl oder Edelstahl. Schrauben immer aus Edelstahl! Möglichst kurze Leitungen verwenden. Vorsicht! Solarzellen werden gerne geklaut. Es gibt aber Laderegler mit Diebstahlschutz  (ungefährliche Hochspannungsimpulse auf dem Rahmen). Die Gestelle zweimal im Jahr in der Höhe zu verändern bringt einen Gewinn von bis zu 25% Ertrag

Die Energetische Amortisation in Deutschland beträgt für mono- und polykristalline Zellen um 6 Jahre und für Dünnschichtmodule rund 1 Jahr

Solarstrommodule können neben der Stromproduktion auch als Sonnen- und Witterungsschutz genutzt werden.

        Fläche Solarzellen: 8 bis 10 m2 je kWp (kW Spitzenleistung)

        Stromproduktion: 600 kWh bis 1000 kWh je kWp pro Jahr (maximaler Ertrag bei 30˚ bis 45˚ Neigung und Südausrichtung)

        Orientierung: Reduktion des Ertrags bei Orientierung gegen Südwesten oder Südosten um 7%, gegen Osten und Westen um 17% (bei Neigung 45˚)

        Beschattung: Beschattung einzelner Zellenbereiche unbedingt vermeiden !

Die elektrotechnischen Kenndaten eines Moduls bilden die Spitzenleistung Pmax, Kurzschlußstrom Isc, Leerlaufspannung Uoc sowie Strom I und Spannung U im Arbeitspunkt, dem “maximum power point“.

Internet:

www.smart-powersystems.com: Compact Solar-Systems, including Wind-Energy, Hydro-Power

www.solarsysteme-mittermeier.de

www.SMA.de: Big-Size Solar-Systems 
www.dgs-solar.org: Solarverbände

www.ises.org: The International Solar Energy Society

www.deutsche-energieagentur.de

www.zsw-bw.de; www.isfh.de: Institut für Solarenergieforschung

www.gwu-solar.de

www.alternative-technologie.de

# Laderegler

Ein Laderegler der Speicherbatterie übernimmt die Funktionen des Überladungsschutzes, um die Gasung zu reduzieren, des Tiefentladeschutzes, um die Entladung unter die zulässige Entladeschluß – Spannung (z.B. 10,5 V) zu verhindern, und des Rückstromschutzes, um bei Dunkelheit den Strom vom Akkumulator zum Solarmodul zu verhindern.

Tiefentladung der Batterie sollte unbedingt verwendet werden, sonst Schädigung der Batterie.

MPP-Laderegler nur für große Anlagen notwendig. Sollte Tiefentladeschutz haben. Sollte Zyklisches Laden auf eine höhere Spannung haben (z.B.14,4V) haben, um eine Säureschichtung zu verhindern.

www.reichelt.de

http://www.alternative-technology.de/Solar_Charge-Controller_30A/solar_charge-controller_30a.html

# Adsorptionskälteaggregate (5.9.2018)

Im Gegensatz zu Absorptionskältemaschinen benötigen Adsorptionskältemaschinen relativ niedrige Temperaturen um Kälteleistung zu erzeugen. 65 - 85 °C sind für die volle Leistung dieser Kältemaschinen ausreichend (Solarthermie). Auf der Kaltwasserseite sind Vorlauftemperaturen bis herunter auf 5 °C machbar, beste Ergebnisse sind bei 10 °C. Dadurch ist die Adsorptionskältetechnik einsetzbar für normale Klimaanlagen, auch mit Entfeuchtungsfunktion, und für technische Prozesse in Industrie und Gewerbe.

Sie arbeiten extrem effizient (300 Watt Aufnahmeleistung)! Dies ist weltweit ein großes Thema, denn zum kühlen werden sehr große Energien benötigt. Gerade in südlichen Ländern gibt es sehr viele Solaranlagen die im Sommer viel zu viel nicht benötigte Wärme produzieren. Daraus kann man Kälte gewinnen. Das ganze basiert auf Wasserbasis. Wartung: nur alle 3-5 Jahre muss ein Teil getauscht werden. Es gibt auch Hybrid-Anlagen, die zusätzlich mit Strom betrieben werden können. Die Wärmetauscher sind große Flächen, die von kaltem Wasser durchströmt werden.

Allerdings kostet eine Adsorptionskältemaschine ein Mehrfaches dessen kostet, was eine Kompressionskältemaschine mit vergleichbarer Kälteleistung kostet.

Die Adsorptionskältetechnik kann große Vorteile bringen wenn:
› Ganzjähriger Bedarf an Kälteleistung im Klima-Temperaturbereich (z.B. Rechenzentren, Biogasanlagen o.ä.)
› Kostenfreie Abwärme als Antriebsenergie verfügbar (BHKW, Produktionsabwärme, Fernwärme, überschüssige Solaranlagenwärme usw.)

Links
https://de.wikipedia.org/wiki/Adsorptionsk%C3%A4ltemaschine

http://www.kka-online.info/artikel/kka_Adsorptionskaeltemaschinen_auf_dem_Vormarsch_1418787.html

Hersteller: https:/fahrenheit.cool

# Brennstoffzellenheizung

Sie wird über eine Gasleitung betrieben und erzeugt sehr effizient Wärme und Strom. Ca. 9000 Euro

Der Stickstoffmotor

Hilscher, Gottfried: Der Stickstoffmotor - eine Erfolgsgeschichte

http://www.borderlands.de/net_pdf/NET1103S4-7.pdf

https://derstandard.at/1342621/Niederbayer-baut-ersten-Stickstoff-Motor

Windtürme in Iran

Windtürme gibt es in der Region des Persischen Golfes und des Mittelmeerraumes. An heißen Tagen wird der kühle Seewind durch Leitvorrichtungen an der Oberseite des Turmes durch die Öffnungen in den schattigen Innenraum des Turmes geleitet. Die kühle Luft sinkt aufgrund höherer Dichte ab. So strömt die kühle Luft in die Wohnräume und verdrängt die vorhandene warme Innenluft über den von der Windseite abgewandten Schacht des Turmes sowie über die Fenster und die Türen.

In der Nacht und bei Windstille erwärmt die Hitze während der Tageszeit in den dicken Wänden des Turmes gespeichert ist, die Luft die Innenräume. Diese wird dadurch leichter, steigt im Turm hoch und zieht frische Luft durch Fenster und Türen des Gebäudes. Da die Mauern des Turmes warm sind, ist die Nachtluft aus dem Windturm weniger stark gekühlt als die Tagesluft.
https://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/2170/Windturm

http://www.torba.ch/Page/DE/Torba/Architecture/100d17.pdf

# Wassermotoren, Wasserautos und der Aquaflex-Motor (3.11.2018)

Das Geheimnis der Zusatzenergie bei hocheffizienter HHO-Gas-Erzeugung

Stanley Mayer patentierte 1992 ein Wasserauto (US-Patent Nr. 5,149,407). Er schaffte es das Wassermolekül mit geringer Energie (mit Auto-batterie) über gepulste Hochspannungs-Elektrolyse zu trennen und ein Auto mit 100% Wasserstoff zu betreiben. Seine Erfindung könnte zum Beispiel für die Hausheizung, die Stromerzeugung oder für den Antrieb von Autos und Flugzeugen verwendet werden. Der Wasserstoff ergibt zweieinhalb Mal so viel Energie wie Benzin und ist daher auch für Flugzeugmotoren gut geeignet. 
Walter Jenkins entwickelte ein Verfahren, um aus 5% Benzin und 95% Wasser Stromgeneratoren von bis zu 20 PS (14,9 kW) zu betreiben. Er benötigt dazu nur wenig mehr als 4 W! Jenkins setzt bei seinem Verfahren magnetische und elektrische Felder eine bestimmte Frequenz ein, um die vernebelten Flüssigkeitsteilchen von 1-5 Mikrometer anzuregen. Er verwendet Hochplasma-Zündkerzen. Der Treibstoffnebel wird nicht nur zu Beginn eines Zylindertaktes gezündet, sondern auch einem verlängerten Zündfunken ausgesetzt, während sich der Kolben nach unten bewegt. Dabei wird der Zündfunke zusätzlich mehrfach gepulst. Die H2O-Prozess-Technik, die in einer Black-Box eingebaut ist, senkt die Kraftstoffkosten drastisch und steigert die Leistung, und Kohlenstoff- und andere toxische Emissionen werden fast vollständig eliminiert.

Damit lassen sich sowohl stationäre Aggregate als auch Straßen-Fahrzeuge betreiben, wobei deren Reichweite um das 4 bis 5-fache höher ist als bei Benzinautos. Es funktioniert auch mit Bioethanol-Wasser. Mit seinem patentierten H2-GlobalProzess läuft jeder Verbrennungsmotor sauber mit wasserbasierter Energie. 
Stanley Mayer verstarb unerwartet am 20. März 1998. Man vermutet, dass er ermordet worden sei.
Mehr dazu vvww.borderlands.de/net_pdf/NET0918S22.pdf  oder Moray King oder siehe Ohmasa Gas.

Jose Vaesken fuhr mit einem umgebauten Motorrad in Paraquai 450 km, Der Verbrauch lag bei 8 Litern Wasser. Der Umbau hatte Vaesken 110 Euros gekostet. Scheinbar funktioniert er ähnlich wie die GEET-Zelle von Paul Pantone. Er empfiehlt eine Erhöhung der Kompression, UV-Bestrahlung des Brennstoffs und einen Ozonator.

Links: Adolf und Inge Schneider, „Der Wassermotor",  www.transaltec.ch

https://www.jupiter-verlag.ch/shop/detail_neu.php?artikel=136& 
https://www.linkedin.com/pulse/aquaflex-das-mofa-mit-wasserstoffantrieb-aus-josef-petermann
https://www.youtube.com/watch?v=2MNXN-RkWYA&feature=youtu.be

Wenn ein Kraftstoff einem elektromagnetischen Feld ausgesetzt wird, brechen die Molekülketten auf und ordnen sich neu. Dies kann zu einer Effizienzerhöhung führen.

Das Gerät hat 2 Glühkerzen und eine Einspritzdüse. Die Glühkerzen entzünden das pulsartig eingespritzte (vorbehandelte) Wasser und bewirken eine Expansion der Wassermoleküle. 
Weitere Vertreter dieser Technologie: Stanley Meyer. Daniel Dinge; Paul Pantone, Uli Schuhmacher, Dr. Theo Almeida-Murphy, Eduard Haas, haben auch Wassermotoren entwickelt.

# Wasserstoff-Erzeugung mit gepulster Elektrolyse 30 Mal effizienter 29.10.2018

Als Elektrolyt wurde dem entmaterialisierten Wasser Natriumhydroxid (NaOH) in einer Konzentration von 4 Gramm/Liter zugefügt, was einer Leitfähigkeit von 17,53 mS/cm entsprach.Während im Gleichstromfall 18 Watt Leistung dafür erforderlich war, zog der Aufbau mit einem gepulsten Strom von 200 Nanosekunden Pulsdauer und einer Frequenz von 100 MHz nur 0,57 Watt, also etwa nur 1/32

Ein Pulsbetrieb benötigt eine Energiemenge von rund 2,7 Kilowattstunden für die Erzeugung von 1 kg Wasserstoff. 1 kg Wasserstoff enthält aber eine Energiemenge von 33,3 kWh.  Das heißt, es entsteht etwa 12 Mal so viel Energie wie hinein gesteckt wurde! Es lieferte eine Wasserstoffmenge von 0,58 Milliliter/Sekunde.

www.ijee.ieefoundation.org/vol3/issue1/IJEE_13_v3n1.pdf

System der Firma H2 Innovation-Lab: es wird Wasserstoff  „on demand“ erzeugt. Diese produziert in einer Stunde über 1 kg Wasserstoff aus 1 Kubikmeter Wasser. Es ist ebenso mit Regen, Meer oder Flusswasser möglich. Eine externe Stromversorgung wird nicht benötigt. Sie sagen es ist 20 mal effizienter als herkömmliche Verfahren durch neuartige ?Wasserstoff-Brenner?. Die konventionelle Elektrolyse läuft mit einem Wirkungsgrad von 60%, dieses neuartige Verfahren hat einen Wirkungsgrad von über 2000 %! Es ist weltweit patentiert und steht bereit zur Produktion!

www.h2innovativelab.com

# Petros ZOGRAFOS aus Griechenland

Petros ZOGRAFOS Demonstration der Wasserstofferzeugung: www.youtube.com/watch?v=KOLhzbZsAYA (engl. Untertitel). 
Neuer Wasserreaktor von Petros Zografos: https://www.youtube.com/watch?v=7EAh3PZyoGQ (schlechte Qualität, engl); www.hellagen.gr

Iranian scientist Alaeddin Qassemi unveiled his new invention, a car that he says is powered by water
https://www.youtube.com/watch?v=qSHKt9kWRGg

https://www.youtube.com/watch?v=fk_gDQz_GA8

http://www.irna.ir/en/News/81987880

# Wasser-Diesel 29.10.2018

Wasser + Diesel +Lösungsmittel: 20 % weniger Kraftstoff, 5 % mehr Leistung

Ein Liter Diesel und ein Liter Wasser sollten, bis zu zwei Litern leistungsfähigem und umweltfreundlichem Kraftstoff werden. Bei der Nutzung dieses speziellen Kraftstoffgemisches wird die Verbrennungstemperatur im Zylinder herabgesetzt, es entsteht weniger Abwärme und der Ausstoß von Stickoxiden sinkt um bis zu 30 %. Der Wasseranteil in den eingespritzten Kraftstoff Tröpfchen verdampft explosionsartig, was den Dieselkraftstoff weiter zerstäubt und zu einer gleichmäßigeren und vollständigeren Verbrennung führt. Die Entstehung von Dieselrußpartikeln, die auch zur Belastung durch Feinstaub beitragen, wird um bis zu 80 % reduziert. Darüber hinaus ergibt sich beim Einsatz von Wasserdiesel im oben angegebenen Mischverhältnis in der Prognose eine Verbrauchsreduktion von rund 15 %.

Ein übliches Mischverhältnis ist 15 % Wasser, 5 % Emulgatoren und 80 % Diesel.

Links:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserdiesel

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-135434705.html

Wissenschaftler der Universität Köln wollen die Abgasprobleme des Dieselmotors lösen, indem sie dem Kraftstoff Wasser beimischen - mit beeindruckenden Ergebnissen.

http://www.spiegel.de/spiegel/a-617829.html Montag, 06.04.2009

aus China: Zhang Gouhua hat daran geforscht.

gesammelte Links: 
http://www.borderlands.de/Links/Wasserauto.pdf (danke Adolf Schneider!)

http://h2-global.com/

Stanley Meyer: https://www.youtube.com/watch?v=t98UBY3GhhI

# Auftriebs und Gravitationskraftwerke, Kinetic Power Plant (31.10.2018)

Energieumwandlung durch Nutzung von Auftriebs- und Gravitationskräften. Mit Tricks kann Gravitation einkoppelt werden; Aber es muss mechanisch etwas bewegt werden. Ebenso geht es mit der Ein-Kopplung von elektromagnetischen Kräften.

Das Auftriebskraftwerk besteht aus

- Einem Paternoster mit montierten Schwimmbehältern (einseitig offen) in einem mit Wasser gefüllten Tauchbecken.

- Einem Kompressor, der die Behälter mit Luft befullt. Deren Auftriebskraft setzt den Paternoster In Bewegung.

- Einem Generator, der mittels einem Kettengetriebe vom Paternoster angetrieben wird.

- Ein Kompressor komprimiert Luft und bläst diese unten in die Auftriebskörper deren Öffnungen sich unten befinden (aufsteigende Seite).

- Das Wasser wird verdrängt. Der entstehende Auftrieb beschleunigt den Paternoster. Der Wasserwiderstand nimmt mit zunehmender Geschwindigkeit im Quadrat zu.

- Deshalb muss der Umtrieb im Paternoster gebremst werden damit der Wasserwiderstand gering bleibt.

- Zur Bremsung wird die elektromotorische Gegenkraft eines Generators verwendet. Dieser generiert elektrische Energie.

12 kW am Ausgang und nur 1,7 kW Leistungsbedarf für die Presslufterzeugung, also einem COP von 7:1!

Berechnung

A) Gewichtskraft / Massenunterschied

B) Beziehung: Freier Fall Aufzug

C) Beziehung: Auftrieb im Wasser

D) Füllvolumen und Kompressionsdruck

E) Ermittlung der Kompressor Leistung

F) Berechnung der Auftriebsenergie

G) Berechnung des Wasserwiderstands

H) Berechnung Wellendurchmesser

- Sie benötigen keinen Treibstoff

- Können dezentral gebaut werden (dort, wo Strom gebraucht wird)

- emittieren keine Abgase und kein CO2, keine Abfälle

- entlasten die Stromleitungen

- erzeugen 24 Stunden und 365 Tage pro Jahr sauberen und ökologischen Strom.

Bilanz
1,7 KW Leistungsbedarf, Auskopplung 12 KW über einen Synchrongenerator, das ergibt eine COP von 7:1.

8 Meter Wassertiefe.

Geschwindigkeit: 5 cm / sec;

Was ist die Energie-Quelle? System-Grenze bei Solar ist die Sonne. Die System-Grenze bei KPP ist es die Erde.

Fa. Rosch Technik und Gaia verkauft es

Ein Bausatz für 5 KW kostet ca. 15.000 €.

Ein fertiges 5 KW Kraftwerk mit Gleich – und Wechselrichter 25.000 €.

Dieses System benötigt 50 x 50 cm Grundfläche und 4,5 Meter Höhe.

Ein System mit 200-300 KW kostet 1 Million €;

Ein System mit 5-7 MW kostet 20 Millionen €;

Links: www.e.cat.deutschland.de info@e-cat-deutschland.de

https://www.youtube.com/watch?v=Lee5Q56YbJ4

kleines System: https://www.youtube.com/watch?v=RrtzL0feOjI

https://www.youtube.com/watch?v=8Zenn0VD2Bo

https://www.youtube.com/watch?v=7-5qd7bEiqA&list=PLe0xWOPe2ch2Z4iktEg8AVFMmJef-r2NA

Resonanzwidder (31.10.2018)

Vorteile

Resonanzwidder können sowohl im Meerwasser als auch in Seen, Teichen, Flüssen sowie

im künstlichen Wasserreservoir arbeiten.

Es wird keine Wasserzufuhr benötigt wie bei Lauf- oder Speicherkraftwerken.

Resonanzwidder können das gepumpte Wasser auf eine höhere Temperatur erwärmen.

So erhitzt sich Wasser bei einer Anlage von 500 kW, das in einen Vorratsbehälter geleitet wird, in

20 m Tiefe von +15 Grad auf bis zu +75 Grad,

Sie werden erfolgreich zur Stromproduktion eingesetzt.

Verkauf bisheriger Anlagen: Bis 2009 wurden mehrere Resonanzwidder mit Leistungen von 1000 kW in Europa verkauft.

Links: 
http://www.borderlands.de/Links/BeschreibungResonanzwidderAS051115.pdf

Russischer Resonanzwidder u.a. FE-Technologien in der Vermarktung

https://www.youtube.com/watch?v=O8P9gN15fuc

# Green Turbine (31.10.2018)

Dampfturbine mit 80 % Wirkungsgrad

Link www.greenwturbine.eu

Magnet-Generatoren (31.10.2018)

Einfacher Praktischer Beweis, dass Magnete Energie abgeben können

Legen Sie einen (Neodym)-Magneten auf Metall. Gerade bei Neodym-Magneten gibt es dadurch eine große Anziehungskraft (erstaunlich!). Entfernen Sie diesen (Neodym)-Magneten in die gleiche Richtung. Die gleiche Kraft ist notwendig, um ihn zu entfernen!

Energiebilanz = 0! Das bedeutet, dass die gleiche Energie, die man durch Anziehung erhält, wieder einsetzen muss (vielleicht mehr), um sie zu trennen.

Entfernen Sie den (Neodym)-Magneten nun 90 ° nach rechts (oder links).

Es ist viel weniger Energie erforderlich! Das bedeutet, dass man mehr Energie aus dem Magnet herausholt (durch Anziehung), als man aufbringt, um sie wieder zu trennen. Wenn man all diese Energien berechnet, gibt es eine positive Energiebilanz, d.h. man holt mehr Energie heraus, es gibt einen Energie-Überschuss, einen Overunity-Effekt! Probieren Sie es aus, am Kühlschrank?

Philosophische Betrachtung

Wenn ich mir die Größe der Sonne und Erde anschaue, wenn diese Sonnenenergie nicht reicht dann stimmt was nicht! Der Kosmos dehnt sich beschleunigt aus. Dazu wird Energie benötigt. Wer sagt, dass wir diese Energie des Kosmos nicht anzapfen können? Vielleicht über die Neutrinos? Immerhin gab es 2015 einen Nobelpreis für diese Forschung!

Gute Erklärung und Beispiele

Perendev Magnet Motor https://www.youtube.com/watch?v=hkjVqg8GZI0

Electromagnetic Generator 10 kW Free energy device: https://www.youtube.com/watch?v=hT1hNAIMk7U

https://s3.us-east-2.amazonaws.com/lead-dmm/Magnet-Generator+model+neu+hamburg.mp4

Pakistani Pakistani Wasif Kahloon Electric Generator: https://www.youtube.com/watch?v=nYXIBTB4fao https://www.youtube.com/watch?v=C0IbppxPdHc

Muammer Yildiz Free Energy Device: https://www.youtube.com/watch?v=el9krMCR-xk and https://www.youtube.com/watch?v=mI3227d5Css

- Entscheidend ist die asymmetrische Konstruktion. Das bedeutet, dass in Drehrichtung mehr Magnetkraft zur Verfügung steht als umgekehrt. Bei symmetrischem Aufbau ist keine konstante Drehung oder Bewegung möglich (Bedini).

- Die aktive Fläche (Oberfläche) des Magneten ist entscheidend. Daher können größere Magnete mehr Drehmoment erzeugen.

- Elliptische Zahnräder könnten eine Option sein, um eine asymmetrische Situation zu erzeugen.

- Es scheint, dass auch Solide-State Elektronikkonstruktionen durch Transformator und Resonanzkreis funktionieren könnten. Siehe kostenloses eBook www.free-energy-info.com/PJKbook.pdf.

- Eine funktionierende Konstruktion von Robert Adams hat lange Magnete nur im Rotor und im Stator 4 Spulen um Energie zu ernten und 2 kleinere Steuerspulen. Die Zeit der Aktivierung der Spulen ist entscheidend. (www.youtube.com/watch?v=J2bPDDDWqSvM&pbjreload=10)

- Es scheint, dass es Motoren gibt, die ausschließlich mit Neodym-Magneten betrieben werden, aber die Anordnung und Position scheint wesentlich und nicht einfach zu sein! Die Asymmetrie (z.B. durch magnetische Abschirmung) scheint zwingend erforderlich zu sein, um einen unsymmetrischen Zustand zu erzeugen (mehr Leistung in Drehrichtung und umgekehrt). Mike Brady machte eine runde Abschirmung um die Magnete herum.  Perendev-Motor von Mike Brady: https://www.youtube.com/watch?v=hkjVqg8GZI0; Pakistanischer Wasif Kahloon-Motor: www.youtube.com/watch?v=nYXIBTB4fao

- Die Rotation kann durch mechanische Bewegung der Magnete ermöglicht werden, wenn sie zu bestimmten Zeit zurückgezogen werden. Siehe laufender Motor von FRIEDRICH LULING: https://www.youtube.com/watch?v=BmGx_XQTOHw, praktisch: https://www.youtube.com/watch?v=h2PupzLzjkI.  
- Oder durch mechanisches Drehen der Magnete, zum richtigen Zeitpunkt: Entwurf von Thomas Engel 2013 in der FAZ. Kurz darauf starb er! Ist das nicht sonderbar? http://blog.hasslberger.com/2013/11/german_inventor_solves_permane.html). Die Energie für die Bewegung (8 mA bei neun Volt) ist deutlich geringer als die von diesem Motor erzeugte Energie. Die maximale Drehzahl ist jedoch begrenzt (Thomas Engel Motor 400 U/min). Gute Erklärung dazu: hwww.youtube.com/watch?v=4Ge2h8Apgd8&app=desktop

- Gepulste Magnetspulen zur Reduzierung der ungünstigen Magnetkräfte an bestimmten Stellen.

- Magnetspulen, die die induzierte Energie entnehmen und damit das Magnetfeld positiv beeinflussen (es scheint, dass dieses Prinzip vom Svobodschaner Andrey www.youtube.com/watch?v=hT1hNAIMk7U realisiert wird.

- Gepulste Magnetspulen, die bestimmte Magnete zu bestimmten Zeiten in die Sättigung treiben, wenn sie gegen die Drehrichtung arbeiten (erfordert mehr Energie).

- Fokussiering allein auf Overunity: Verwendung eines Motors zum Starten und Betreiben des Magnet-Generators im Dauerbetrieb. Dann erzeugt der Magnet-Generator mit Spulen Energie, die reicht um die Antriebseinheit zu betreiben + X. Auf diese Weise kann die Geschwindigkeit sehr gut geregelt werden. Die Bilanz ist 3 KW Verbrauch, 10 KW Ertrag. Es scheint, dass Infinity in Südkorea das tut. Man erkennt dies an dem Keilriemen, der sich niemals

- Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Konstruktion so zu gestalten, dass die Abschirmung nach vorne bewegt werden kann, um das Magnetfeld zu verringern, und nach hinten (90 ° zum Magnetfeld, um die Energie zu reduzieren), um das Magnetfeld zu erhöhen.

Funktionsfähiger Magnet-Generator von FRIEDRICH LUELING 

 Er bewegte mechanisch einige Magnete vor und zurück und konnte diese Maschine ohne zusätzliche Energie kontinuierlich betreiben. Er präsentierte es im Fernsehen auf der UFA-Wochenschau 08.02.1966.  https://www.youtube.com/watch?v=Y0T3JWEnSIE
Theorie:  https://www.youtube.com/watch?v=BmGx_XQTOHw, 
Praxis: https://www.youtube.com/watch?v=h2PupzLzjkI.

Funktionsfähiger Magnet-Generator von Thomas Engel veröffentlicht 2013 in der FAZ 

Es werden Magnete zu bestimmten Zeitpunkten gedreht. Die Energie für die Bewegung der Magnete (8 mA bei neun Volt) ist deutlich geringer als die von diesem Motor erzeugte Energie. Die maximale Drehzahl betrug 400 U/min. Die Funktion wurde von den Journalisten der FAZ bestätigt. Kurz nachdem er diesen Artikel veröffentlicht hatte, starb er. Zufall?

Gute Erklärung: www.youtube.com/watch?v=4Ge2h8Apgd8&app=desktop

http://blog.hasslberger.com/2013/11/german_inventor_solves_permane.html.

Laufender Magnet-Generator von Robert Adams

Als er 70 Jahre alt war, entwarf Robert Adams aus Neuseeland einen sehr effektiven Magnetgenerator. Ihm wurde gesagt, er solle sein Gerät zerstören, sonst würde er getötet werden. Robert entschied, dass er in seinem Alter nur noch sehr wenig zu verlieren hatte, und so veröffentlichte er sein Design. Sein Generator erreicht eine größer ist als die Eingangsleistung.

www.free-energy-info.com/Adams.pdf

www.free-energy-info.com/PJKbook.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=J2bPDDWqSvM&pbjreload=10

Energie-Station mit bis zu 5 MW Leistung von NOCA

The DMIG is available starting at 5MW, and is easily scalable to larger power requirements
http://www.nce.energy/

Der Chef sagte, das ein Mitarbeiter plötzlich verschwunden ist, Zufall?

# Serienreifer 5 KW Infinity-Magnetgenerator  aus Südkorea

Dipl.-Ing. Andrij Slobodian (kniend am Boden) hat einen 5-kW-Magnetmotor entwickelt.
30'000 Bestellungen liegen vor.  Der 5-kW-Magnetmotor kostet 20.000 Euro.
Links: https://www.youtube.com/watch?v=hT1hNAIMk7U 
https://www.youtube.com/watch?v=EmdKVecQhXs 
https://www.youtube.com/watch?v=cRkuFenWLgg

Die zentrale Frau im Hinblick auf „Freie Energie" lautet damit

Wie kann man den Wirkungsquerschnitt bei der Neutrino-Absorption erhöhen

1. Vibration

2. Rotation

3. Schichtmaterialien

4, extrem starke Felder (elektrostatisch/magnetisch)

5. extrem asymmetrische Felder

6. hohe Frequenzen

7. sehr steile und sehr hohe Pulse

und Kombinationen von alledem

und das Zaubermittel: Runaway Breakdown / Electron Avalanche

https://de.wikipedia.org/wiki/Runaway_breakdown

# Hydraulic Energy Generators HEG (31.10.2018)

Dr. V. V. Marukhin, hat ein revolutionäres Energiesystem entwickelt, dessen Effizienz weltweit konkurrenzlos ist. Das System des Hydraulic Energy Generators HEG beruht auf einem permanenten hydraulisch-pneumatischen Schwingungsprozess und ist die konsequente Weiterentwicklung des bekannten Hydraulischen Widders. Dieser arbeitet automatisch über ein Wechselspiel zwischen Fluiddruck und -beschleunigung im Sekundentakt. Die 80 cm hohe Röhre erzeugt eine Leistung von 1 MW autonom.

Die Länge/Höhe ist 80 cm, der Durchmesser 20 cm. Die Umwandlung der dynamischen Vibrations-Energien erfolgt bei 3'000 Hz über piezoelektrische Folien bei Drücken von 2'500 bar.

Das Geräusch ist praktisch unhörbar (0.2 dB)

Neuentwicklung seit 2009

In dem am 30.1.2014 erteilten europäischen Patent ist eine realisierbare Leistung von 65 KW bis 65 MW angegeben.

Die heute lizenzierten Anlagen leisten zwischen 20 kW und 1'500 kW, wobei die Produktionskosten günstig sind.

Referenz: Adolf.schneider@vtxmail.ch; www.transaltec.ch

# Neutrino-Power (31.10.2018)

Neutrinos sind kaum nachweisbar, aber sie könnten Träger der freien Energie sein. 2015 gab es den Nobelpreis für dieses Thema. Seitdem wird es ernst genommen.

www.neutrino-wiki.com

https://neutrino-energy.com/

Neutrino Energie, die unerschöpfliche Energiequelle der Zukunft! Holger Thorsten Schubart im Intervi

https://www.youtube.com/watch?v=lY15D2zmxWI

NEUTRINO ENERGY bewusstTV: https://www.youtube.com/watch?v=osnYv-KlMUM

Neutrinos - neue Energiequelle Teil 2: https://www.youtube.com/watch?v=lohMQjB9l1o

NEUTRINO, die Energiequelle der Zukunft: https://www.youtube.com/watch?v=QQy-89t7foE

Vertreter: Henry Grey, Stanley Meyer,

# Geräte

Gleichstomverbraucher  (12V DC) nehmen bei gleicher Ausgangs-Leistung weniger Energie auf. Aber diese Geräte sind entschieden teurer und meist schwer zu bekommen.

Achtung: Bei Kühlschränken mit elektronischem Thermostat funktioniert die Einschaltautomatik der Wechselrichter nicht (aber meist kein elektronisches Thermostat)

In jedem Falle sollten Energiespar-Lampen oder LED-Lampen verwendet werden.

Wechselrichter (Inverter) 
Wandeln die 12V Batteriespannung in 220V Wechselstrom. Dies empfiehlt sich in jedem Falle, da 12V Energiesparlampen sehr teuer sind und ein kleiner Wechselrichter (300 Watt) schon für 70 Euro zu bekommen ist. Sinus-Wechselrichter sind etwas teuerer (300 W für 160 Euro) und werden für bestimmte Geräte benötigt. Trapez-Wechselrichter sind kritisch bei Kopierern, drehzahlveränderlichen Bohrmachinen, Fernsehern, Radio (Störgeräusche) FAX-Geräte.

Checkliste: Bei größeren Wechselrichtern sollte eine automatische Einschaltvorrichtung vorhanden sein. Abschaltung bei zu niedriger Batteriespannung?

Überlastungsfähig mind. 30% (für Anlaufströme)?

Auslegung des Wechselrichter nach der angeschlossenen Last (+ 30% d.h. Computer mit 250 Watt sollte mindesten einen 300W Wechselrichter haben). Achtung! Kühlschränke, Pumpen, Lüfter ziehen beim Anlauf ein Vielfaches (bis zu 10-fach) ihres Nenn-Stromes.

Sollte nahe bei der Batterie stehen (kurze Batterieleitungen wegen hoher Ströme aber mind. 1m Abstand zu den Batterien)

Das Wechselrichter sehr hohe Ströme benötigen, bei größeren Modellen direkt an die Batterie anschließen und nicht über den Laderegler.

Batterien 
Am besten spezielle Solarbatterien (z.B. Sonnenschein dryfit Solar), Autobatterien gehen auch aber halten nicht so lange. Heutzutage sind meist Wartungsfreie Batterien eingesetzt. Lebensdauer ca. 4-6 Jahre. Varta Bloc ca.10 Jh Lebensdauer. Batterien sind sehr empfindlich gegen Tiefentladung. Nicht unter 11,0V entladen! Deswegen unbedingt einen Laderegler einsetzen. Nicht für längere Zeit entladen stehen lassen! Wie groß sollte die Batterie sein? Bei einer 50 Watt Solarzelle Batterie 50-100Ah

Bei täglicher Solar-Nutzung: besser OPsS/OpzV/Ogi/Bloc-Batterien (mehr als tausend Zyklen bei 80%iger Entladung) verwenden. Eine 82Ah-Batterie kann 10 Stunden lang 8,2 A abgeben. Aber je höher der Entladestrom desto kleiner die Kapazität!

Schalter, Steckdosen, Lüfter mind. 1 m Abstand von Zellen->wegen Funken

Parallelschaltung von Batterien: nur wenn gleiches Alter (untersch. Kapazität nicht so kritisch); wenn unterschiedlich ev. Entkoppeln über Schottky-Dioden

Vorsicht! Flüssig-Batterien entwickeln Wasserstoff, deswegen nur in gut belüfteten Räumen aufstellen. Bleibatterien können bis zu 90 % Recycelt werden!

www.ct-batterie.de

NiCd, NimH
sehr hohe Zyklenzahl (laden/entladen); über einen sehr großen Temperatur-Bereich stabil. Aber Cadmium ist giftig! Recht teuer. Qualitätsmerkmal sind die mAh die auf jeder Zelle stehen. Gut wenn  bei Typ AA > 1800 mAh. 

Hybrid-Anlagen

Kombination aus Solar-Anlage und (Diesel)-Generator. Ist meist die billigere Lösung wenn Strom in jedem Fall benötigt wird und die Solaranlage nur für die Grundlast ausgelegt werden soll. Eventuell automatische Startvorrichtung für den Generator, wenn die Batterie leer ist.

# Eisen-Nickel-Batterie (28.10.2018)

- ungefährlich

- Kurzschluss kein Problem

- nicht brandgefährlich

- produziert auch sehr effektiv Wasserstoff

- umweltfreundlich

- sehr schnell aufladbar!

- In den USA gibt es diese Batterie

https://de.wikipedia.org/wiki/Nickel-Eisen-Akkumulator

# Redox-Flow-Batterien (6.1.2019)

Die Redox-Flow-Zelle ist eine sehr gute Möglichkeit Energie über lange Zeiträume zu speichern, da sie keine Selbstentladung aufweist und auch keinen Memory-Effekt kennt. Sie speichert die Energie in Flüssigkeiten, damit hat sie auch eine sehr hohe Lebensdauer, da keine strukturellen Änderungen an den Elektroden stattfinden. Außerdem können große Mengen Energie relativ preiswert gespeichert werden, da lediglich große Tanks und ausreichend Elektrolytlösung erforderlich ist. Sie kann je nach Baugröße und Typ Leistungen von einigen 100 Watt bis zu mehreren Megawatt bereitstellen und hat einen Wirkungsgrad im Bereich von 75 bis 80 Prozent. Zudem hat das System eine geringe Selbstentladung und eine hohe Standzeit. Die Energiedichte vergleichsweise gering; üblicherweise sind beim Vanadium-Redox-Akkumulator auf Sulfatbasis ca. 25 Wh pro Liter Elektrolytflüssigkeit, auf Zink-Brom-Akkumulator ca. 50 -80 Wh pro Liter Elektrolytflüssigkeit zu erzielen. Handelsübliche Bleiakkumulatoren erzielen eine Energiedichte von rund 42 Wh/kg, bezogen auf die gesamte Masse des Akkumulators. In Vergleich zu einem Pumpspeicherwerk ist die Energiedichte jedoch deutlich höher.
https://de.wikipedia.org/wiki/Redox-Flow-Batterie

# Neue Batterie mit Wasser und Kochsalz aus Holland (6.1.2019)

Ein Team aus Holland hat eine Batterie entwickelt, die nur Wasser und Kochsalz zur Speicherung verwendet. Sie soll eine umweltfreundliche Alternative zur effizienten Speicherung von Energie sein.

Über Elektrodialyse (ED)  wird Strom aus Solar- oder Windanlagen einer ionenselektiven Membran zugeführt, wobei Mischwasser in Salzwasser mit hohem lonengehalt und normales Süsswasser aufgetrennt wird. Sobald elektrische Energie aus der Aqua-Batterie benötigt wird, werden die getrennten Wasserströme über eine reverse Elektrodialyse (RED) wieder im Mischwassertank zusammengeführt.

Die neuartige Batterie kommt dabei ganz ohne umweltschädliche Schwermetalle aus. Stattdessen nutzt die

"Blue Battery" Wasser und Kochsalz zum Speichern von Energie. Sie besteht aus Süß-und Salzwassertanks mit getrennten Wasserströmen sowie einem Gerät, welches Strom in einer speziellen Membran speichert oder diesen wieder abgibt. Ein Pilotprojekt versorgt mehrere Haushalte Tag und Nacht mit Strom über die Blue Battery. Gewonnen wird diese aus erneuerbaren Energien wie Solar und Windkraft. Es ist serienreif!

Links:

https://www.youtube.com/watch?v=lFnEajh6QvY

https://www.youtube.com/watch?v=Fsc3VEqqdtk

http://winfuture.de/videos/Hardware/Blue-Battery-Innovative-Alternative-zu-her-koemmlichen-Batterien-19534.html

http://aquabattery.nl/

http://aquabattery.nl/the-team-4/
NET-Journal Jg. 23, Heft Nr. 11/12 S 51

# (Diesel)-Generator mit Batterie-Backup

Man kann die Laufzeit eines (Diesel)-generators erheblich reduzieren, indem man mit einem kräftigen Ladegerät Batterien lädt und aus diesen mit einem Wechselrichter den Strom produziert. So muß der Generator nur eingeschaltet werden, wenn die Batterien leer sind. Die Last ev. erst nach einer Warmlaufzeit des Motors zuschalten und am Ende den Motor im Leerlauf etwas nachlaufen zu lassen (Abkühlung).

Fragen:

Ist eine Vertretung im Lande vorhanden?

Auch für induktive Lasten geeignet? (Werkzeuge, Staubsauger etc)

Welche Überlast möglich? Asynchron-Typ: Normal Nennstrom x 2-3; Es gibt aber auch Anlaufstromverstärkung.

Lärmdämmung?

Am besten ist es wenn der Generator mit 70% belastet ist;

Kühlung muss gewährleistet sein; Bei höheren Temperaturen niedriger Wirkungsgrad

www.changfa.de (Vertrieb über www.eternalenergy.de) hat einen kleinen Diesel mit Wirbel-Kammer. Dieser kann mit Pflanzenöl betreiben werden. Pflanzenöl wenn nicht flüssig genug, vorher anwärmen.

Als Ladegerät kann auch eine PKW-Lichtmaschine verwendet werden. Damit gelegentlich Boost-charge: Diode in Regelkreis, dass Regler später abschaltet.

Wassergekühlte Motoren sind leiser

www.motorland.net

www.conrad.de

Gesicherte Stromversorgung 
(für Computer, Operationsraum etc). Normalerweise Verwendung einer UPS. Es gibt aber auch die Möglichkeit über ein kräftiges Ladegerät eine beliebige Anzahl von Batterien beständig zu laden. Die Verbraucher hängen ständig über einen Wechselrichter an den Batterien. Über und Unterspannungen werden gefiltert, die Spannung steht immer zur Verfügung. Für kleinere Leistungen geeignet, da sonst das Ladegerät zu groß wird.

Berechnung Batteriegröße für eine UPS: Verbrauch 200 W für 5 Stunden ergibt 1000 Wh;

bei 12V ergibt sich 82 Ah. d.h. Ah = P (Watt) / U (V); Damit die Batterie nicht ganz entladen wird, 30% größere Batterie wählen, d.h. also ca. 100 Ah

http://www.alternative-technology.de/Safe_Power_Supply/safe_power_supply.html

Computer: Laptops für Länder des Südens sehr gut geeignet. Habe eine integrierte UPS. Kommen auch mit dem Tropischen Klima ganz gut zurecht. Brauchbare Geräte gibt es ab 300 Euro bei Ebay (www.ebay.de)

# Solar-thermische Anlagen

Vom Energieverbrauch eines Privathaushaltes (Heizung ca. 53 %, PKW ca. 31 %, Stromversorgung ca. 8%, Trinkwassererwärmung ca. 8 %) entfallen ca. 61 % auf den Gesamtheizenergiebedarf. Ausgereiftes System. Können auch gut in Ländern des Südens in kleinen Werkstätten gefertigt werden. Sehr zuverlässig. Flachkollektoren sind deutlich preisgünstiger als Vakuumkollektoren. Aber diese haben höheren  Wirkungsgrad. 
Bei voller Sonne kann das Wasser leicht kochen! Kollektoren sollten das aushalten.  Kann auch zum Kochen, Waschen etc. verwendet werden. Funktioniert selbst bei bewölktem Himmel. Die meisten Systeme funktionieren ohne zusätzliche Pumpe.

Solartanks

- sehr starke Isolierung; üblich sind 10 cm und mehr aus einem stark isolierenden Material wie z. B. PU- oder PP-Schaum.

- eine hohe und schlanke Bauform des Wasserbehälters, die die Entwicklung unterschiedlicher Temperaturschichten erlaubt (oben heißes Wasser, unten kühles Wasser)

- einen tief angebrachten, großflächigen Wärmeübertrager für die Übertragung der Wärme aus dem Solarkreis.

nördlichen Europa eingesetzten Anlagen handelt sich in der Regel um geschlossene Kreisläufe:
Die Kosten einer solarthermische Anlage für einen Vier-Personenhaushalt liegen derzeit bei durchschnittlich 4.000 € bis 5.000 €, plus laufender allerdings geringer Wartungskosten von ca. 100 Euro pro Jahr.
Durch die Nutzung von schwarzem Solarlack oder selektiven Schichten kann man die Verluste durch Abstrahlung vermindern.

·         Energiegewinn: 1 m2 Flachkollektor deckt den halben Warmwasserbedarf einer Person; 10 m2 Kollektoren liefern 10% bis 20% der Heizwärme einer wärmetechnisch sanierten Wohnung.

·        Kollektorfläche: Für Wassererwärmung im Einfamilienhaus 4 m2, für Wasservorwärmung im Mehrfamilienhaus 0,5 bis 1 m2 pro Person, für Heizungsunterstützung 0,6 m2 bis 1m2 pro 1000 kWh Heizenergieverbrauch.

·        Wassererwärmer: Für Einfamilienhaus 300 bis 400 Liter; für Mehrfamilienhaus 40 bis 70 Liter pro m2 Kollektorfläche.

·        Heizenergiespeicher: 100 Liter pro m2 Kollektorfläche.

·        Jährliche Einsparung an Nachheizenergie: bei Wassererwärmung mit Kompaktanlage 300 bis 700 kWh/m2, bei Wasservorwärmung im Mehrfamilienhaus 400 bis 700 kWh/m2, bei Heizungsunterstützung 250 bis 500 kWh/m2 (obere Werte für Alpengebiet).

·        Sinnvollerweise übersteigt der solare Anteil an der Wärmeproduktion nicht 40 Prozent - aus ökonomischen Gründen. Im anderen Fall sind nämlich grosse Speicher nötig und im Sommer entstehen nicht verwertbare Überschüsse.

·        Wärmetauscher: Der Wärmetauscher für den Wärmeübergang zwischen Solarkreislauf und Warmwasser- oder Heizsystem hat grossen Einfluss auf den Nutzungsgrad der Anlage. Er muss daher besonders sorgfältig bemessen werden.

www.solarsysteme-mittermeier.de

http://www.thesietch.org/projects/solarthermalpanel/index.htm

http://www.alternative-technology.de/Solar-Thermal-Systems/solar-thermal-systems.html

# Solare Kühlung

Regulierung des Sonneneinfalls in das Gebäude (bis 30°C voll ausreichend)

Konvektionskühlung

Gezielte Luftbewegungen durch das Gebäude kühlen dabei die Speichermassen im Gebäude ab

thermischen Abzugrohres

Auch mit einem Steinspeicher läßt sich Konvektionskühlung erreichen. Bei dieser Methode wird mit Hilfe eines Lüfters in der Nacht kühle Außenluft durch den Steinspeicher geleitet.

Windtürme: Die kühle Luft sinkt ab aufgrund höherer Dichte

Nach Süden orientierte Lüftungskamine mit einer schwarzen Absorberfläche heizen die im Kamin strömende Luft auf, so dass sich die Strömungsgeschwindigkeit erhöht, was zugleich das Absaugen der Raumluft verstärkt.

Die Trombe-Wand wird als Wärmegewinnungs- und Speicherelement vorgestellt

Weitere Maßnahmen sind das Anschütten der Außenwände mit Erdmassen, bzw. ein Teil des Hauses einzugraben.

# Solarer Dörrer

Links: http://www.alternative-technology.de/Solar_Dryer/solar_dryer.html

www.efn.org/%7Eitech/Solar%20tunnel%20dryer/Solar%20tunnel%20food%20dryer%203_2008.pdf

www.solare-bruecke.org/Bauanleitungen/Tunneltrockner_dt.pdf

# Windenergie

- Solar und Wind ergänzen sich gut.

- Der Generator braucht eine gleichmäßige Luftströmung: Baumlose Bergkuppen, freie Felder, Küste

- Die Name des Generators sollte jedes andere Objekt im Umkreis von 150 m um mind. 4 m überragen (turbulente Strömungen)

- Wind-Generator sollte nicht auf dem Dach montiert werden

- Der Wind weht aufgrund der Sonneneinstrahlung tagsüber meist stärker als nachts und passt sich somit auf natürliche Weise dem am Tag höheren Energiebedarf an. In ähnlicher Weise ist oft die Erzeugung im Winter größer als im Sommer, was ebenfalls günstig ist.

Windenergie sei neben der Wasserkraft eine der billigsten Energiequellen

Dreiblattrotoren sind schwingungstechnisch einfacher beherrschbar als Ein-, Zwei- oder Vierblattrotoren.

In den meisten Binnenländern Afrikas nicht ausreichend Wind vorhanden. Bei Selbstbau kann als Generator auch gut eine Lichtmaschine aus dem Auto eingesetzt werden. Ansonsten gibt es fertige Windräder: 70W Windgenerator ca. 500 Euro; Laderegler: 100 Euro; Vorsicht! Der größte Feind des Windrades ist der Wind. Müssen recht stabil gebaut werden. Windgeräusche! Beschattungen!

Bsp: Durchmesser 90 cm, Windstärke 5: bei 12V Strom von 6A; Windstärke 3: bei 12V Strom von 2A

Je kräftiger der Wind desto schmaler die Rotor-Blätter.

Schwachwindige Orte: langsamlaufende großflächige Windräder (Savonius, aber teuer; ev. selbst herstellen)

Turbo: Ummantelte Windräder

Ab 500W automatische Rotorblattverstellung (Anpassung an die Windstärke, auch bei Sturm)

Auto-Lichtmaschinen als Generator: billig aber der Regler ist nicht gut! Schlechter Wirkungsgrad (40%), benötigen hohe Drehzahlen. Eigen-Stromverbrauch zum magnetisieren. Haben bis zu 500 Watt. Besser sind permanent erregte Generatoren. Zum Beispiel von der Firma AeroCraft (599/750W, 24V).

www.smart-powersystems.com

Making your own Wind-Turbine, plans etc. http://www.i-love-windpower.com/

Daten:

Windgeschwindigkeit

Richtung (Fahne an Mast)

Häufigkeit; aber Messen in der Höhe wo das Windrad dann auch stehen soll.

Min Windgeschwindigkeit: 4-5 m/s in 10m Höhe; Messen: kl. Stück Zeitungspapier über Kopf fallen lassen: 3m/sec: 2 sek 6 Meter weit fliegen;

Checkliste:

Welche Leistung (Watt/ Ampere);

Ab welcher Windgeschwindigkeit gibt er diese Leistung ab?

Rotorblatt-Verstellung? Welche Funktion erfüllt sie?

Windraddurchmesser?

Wie leise ist er?

Wechsel oder Gleichstromgenerator?

Mit Laderegler?

Drehbare Achse?

Aufstellung:

10 m über Hindernisse; ev. auch direkt auf dem Giebel

Kleine Generatoren mit Stahlseilen und tief einbetonierten Ankerhacken in frostsicherer Tiefe (1m)

Beton, Sand, Schotter, wasser

Parallelschalten von Windgeneratoren und / oder Solar

Geht! Wenn intern keine Diode dann extern Schottky-Dioden zum entkoppeln anschließen; Gilt ebenso bei Solar

Bsp: Durchmesser 90 cm, Windstärke 5: bei 12V Strom von 6A; Windstärke 3: bei 12V Strom von 2A

Typen: Rutland WG500,55W (Conrad); Rutland WG913,18A (Conrad)

Air-X: Southwest Windpower, 400W bei 12m/s, 6kg, ca. 850  Euro

AeroCraft 502/752: 500/700W, 12/24V, Rotorblattverstellung machte Probleme

Inclin 1500: 1500W, 24/48V, 42kg, 3.300 Euro Anlauf bei 3,5m/s, robust

Maja 1000: 1000W, 24/48V, 32kg, ca. 2950 Euro; Anlauf bei 2,5m/s, leise, robust

Windpumpe 400 700 Euro: http://www.erdbohrer.de/mehr-Pumpen/Windpumpen/Windpumpe-400::279.html

MW 600 für 1.381 Euro http://www.solar-melzer.de/mw_600.htm:

Links:

www.aes-energie.de

www.alfasolar.de

www.bornay.com

www.conrad.de

www.strom-mit-wind.de

www.heyde-windtechnik.de

www.landmark-halle-de

www.provenenergy.com

www.windtechnik-geiger.de

wind-mobil.de

soltec-solar.de

turby.nl

westfalia.de

windpower.de

kleinwindanlagen.de

windmesse.de

www.smart-powersystems.com

# Biogas

Biogas ist ein krisenfester, nachwachsender, natürlicher Rohstoff.

  Der Weg vom Gasproduzenten zum Verbraucher ist äußerst kurz.

  Die Technik ist einfach.

  Durch Erzeugung von Biogas braucht weniger Kuhdung, bzw. Holz direkt verfeuert werden, zu dem hat der Dünger, der als Nebenprodukt bei der Biogasherstellung entsteht, einen höhern Düngewert, was zu einem Mehrertag in der     Landwirtschaft führt.

  Im Faulprozess der Umwandlung zu Biogas werden ein „Großteil der im Faulschlamm enthaltenen Krankheitserreger abgetötet“. Die hygienischen Verhältnisse werden so stark verbessert, die Verbreitungsgefahr von Krankheiten für     Mensch und Tiere nimmt ab.

  Die herkömmliche Feuerung führt wegen der hohen Rauch- und Rußentwicklung „häufig zu Erkennungen der Augen und Atmungsorgane“. Dies kann nun durch Gasnutzung verhindert werden.

  Das Kochen mit Gas ist viel bequemer als eine Feuerung mit Holz oder Kuhdung.

  Außerdem spart eine Familie, die mit Biogas versorgt ist, die Zeit ein, die sie zum Sammeln von Holz, bzw. Kuhdung zur     Feuerung gebraucht hätten.

  Schließlich ist das Biogasverfahren ein Ansatz, um die Abfallproblematik von Dörfern und Städten in den Griff zu bekommen, da die Abfälle nicht mehr einfach auf der Straße landen. 
Biogas entsteht bei der anaeroben (sauerstofffreien) Vergärung von organischem Material. Voraussetzung für eine erfolgreiche Methanbildung ist ein Wasseranteil im Ausgangssubstrat von mindestens 50 %. Funktioniert gut in den Tropen / Subtropen (braucht 20-30 Grad). Wird mit tierischen, menschlichen Exkrementen + Urin, Pflanzen, landwirtschaftliche Abfälle gespeist. Trockensubstanz max. 10 %. Der Kot einer Kuh könnte nach 14 Tagen ca. 2,8 KWh Energie erzeugen. (gleiche Menge bei 10 Mastschweinen, 100 Legehennen). Kann mit lokalen Materialien gut gebaut werden. Faulschlamm ist allen anderen organischen Düngern überlegen. Aber Biogasanlagen benötigen zusätzlich Wasser! Düse eines normalen Brenners müsste etwas aufgebohrt werden. Kann auch zur Beleuchtung verwendet werden (Biogaslampen aus China, Brasilen)!

Die Biogasanlage ist Teil einer Einheit, die aus dem Stall, dem Mischbehälter, der Anlage, dem Faulschlammlagerbecken, der Gasleitung und den Gasnutzungsgeräten besteht

Der Heizwert ist aber nur etwa halb so groß wie von Flaschengas

Die folienüberspannte Grube: billigste, hat aber in der Folie einen Bauteil mit geringer Lebensdauer.

Der Faulprozeß erfordert eine Temperatur zwischen 20° C und 30° C. Je höher die Temperatur, desto schneller die Gasproduktion und dementsprechend kürzer die Faulzeit

Die Behältergröße bemisst sich nach der Faulzeit mal der täglich eingefüllten Faulgutmenge.

Das Faulgut muß für die Nutzung in einer Durchfluss Anlage fließfähig sein, etwa 8 -10 % Trockensubstanzgehalt. In der Praxis bedeutet das, daß frischer Rinder- oder Schweinekot mit etwa der gleichen Menge Wasser vermischt wird.

Am günstigsten ist es, die Anlage direkt an die Ställe anzuschließen, so daß auch der Urin in die Anlage gelangt: Dadurch wird die Gasproduktion erhöht und der zusätzliche Wasserbedarf gesenkt. Der Faulschlamm verlässt die Anlage in flüssigem Zustand und sollte am besten in dieser Form auf die Felder gebracht werden.

Wenn keine Spezialbrenner erhältlich sind, können auch handelsübliche Gaskocher verwendet werden, wenn die Düse leicht aufgebohrt wird.

Das Gas kann auch zur Beleuchtung verwendet werden. 

Beispiel China: Der Schweinedung landet in einem Sammelbehälter, der unterhalb des Stalls in der Erde ist. Hinzu kommen noch die Exkremente der Kuh, der sieben Ziegen, der Hühner und aus der Latrine der Familie. Allein der Schweinedung würde ausreichen, die Familie mit Energie zu versorgen, erklärt Shang Gaifang. Sie könnte sogar einen Überschuss verkaufen, wie es in anderen Dörfern schon gemacht wird, und so ein kleines Zubrot verdienen.

Nach etwa einer Woche Vorlaufzeit war die Biogasanlage betriebsbereit.

Der Stickstoff aus dem Dünger ist konzentrierter, er ist für die Pflanzen leichter aufzunehmen als aus dem Dung, den die Bauern vorher auf das Feld gegeben haben. Außerdem stinkt er nicht mehr, zieht keine Fliegen an und enthält keine Krankheitskeime.

Mikrokredit bei Plan International von 150 Euro aufgenommen. Rund 100 Euro hat die Entwicklungshilfeorganisation, die auch beim Aufbau der Anlage half, noch draufgelegt

Verrottet Schweinedung unkontrolliert in der Natur, steigt Methangas direkt in die Atmosphäre auf. Wird es jedoch nach dem Fermentierungsprozess verbrannt, wird Kohlendioxid freigesetzt, das eine geringere Treibhauswirkung hat als Methan.

Honda Generator 10i mit Gas-Antrieb

Power Max XP4400E

Ferner müssen die Abfälle vom Klo getrennt von allen anderen die z.B. Spülmittel und sonstige chemische Dinge enthalten, geleitet werden und dürfen nicht in den Biogas-Generator reinkommen

Für den Motor muss auch der Schwefel raus sonst gibts Schrott. Ist aber alle machbar.

Links:

Konstruktion: http://www.ruralcostarica.com/biodigester.html

http://www.aidg.org/biodigesters.htm

http://www.i-sis.org.uk/BiogasChina.php

http://en.wikipedia.org/wiki/Biogas

http://biogas.wikispaces.com/

Ebook to buy: http://www.completebiogas.com/toc.html

# Solar-Kocher

Problem: Holzeinschlag zum Kochen gefährdet in vielen Regionen die Ökologie. Durch die Rauchentwicklung haben viele Frauen Bronchialerkrankungen, Atemwegsbeschwerden etc...;  Eventuell Sterilisieren von Geräten für den Krankenhaus-Betrieb. Es können im Box-Kocher bis zu 150 Grad erreicht werden, im Parapolspiegel-Solarkocher bis zu 600 Grad.

Grund-Typen: Parapolspiegel-Solarkocher: Vorteil: hohe Temperaturen, es kann auch etwas im heißen Fett gebraten werden.

Nachteil: Nicht so einfach selbst herzustellen, Blendgefahr, funktioniert nur bei direktem Sonnenlicht. Er muß alle 30 min der Sonne nachgeführt werden, dies geht aber recht einfach. Gefahr das es überläuft und die Spiegel verschmutzen. Es wird eventuell noch eine Warmhaltekiste benötigt. Nicht so billig. Platz nur für einen Topf.

Diese Nachteile hat der Box-Typ Solar-Kocher nicht: (Also leicht selbst herzustellen, funktioniert auch bei diffusem Licht etc). Zusätzlich kann das Essen unbeaufsichtigt bleiben, denn es brennt nicht an. Speisen bleiben mehrere Stunden warm im geschlossenen Kocher. Kann einfach und preisgünstig selber gebaut werden. Preis ab 50 DM. Sehr gutes Preis/Leistungsverhältniss; hohe Sicherheit gegen Verbrennen, geht auch bei diffusem Licht. Lange Nachführzeiten; Häufigst verwendeter Kochertyp.

Nachteile: für Kochen und Backen geeignet, nicht aber zum grillen, braten, frittieren. lange Kochzeiten (ca. doppelt so lange wie mit Feuer). Während des Kochens Topf nicht zugänglich.

Grundsätzlich: Problem der Akzeptanz! Oft wurden die Kocher nach einer bestimmten Zeit nicht mehr benutzt.

Links: www.solarcooking.org

http://www.aidg.org/Stoves.htm
www.solarcooking.org

www.eg-solar.de: Parabol-Solar-Cookers with a good acceptance world-wide

http://www.ulog.ch/

Plans at www.med.uni-magdeburg.de/~maercker/SolCook/slcot-en.html

http://www.alternative-technology.de/Solar-Cooker/solar-cooker.html

www.she-imc.org

www.solar-papillon.de

Protos Pflanzenöl-Kocher 
Beispiel Philippinen: 70 Prozent der ursprünglichen Tropenwälder sind in den letzten 40 Jahren verschwunden. Das Holz des Regenwaldes dient vor allem als Brennmaterial, um die täglichen Mahlzeiten zu erhitzen.

Über zwei Milliarden Menschen kochen täglich an offenen Feuerstellen statt mit Gas oder Strom.

Durch die giftigen Abgase und Rußpartikel aus den offenen Feuerstellen sterben jährlich mehr als 1,6 Millionen Menschen. Eine "einfache Konstruktion, hohe Zuverlässigkeit und niedriger Preis"

Gewinnung von Pflanzenölen aus tropischen Gewächsen wie der Kokosnuss, der Purgiernuss oder dem Rizinus; Hundert Liter Pflanzenöl pro Jahr und Familie. Es entweicht an offenen Feuerstellen 370 Mal mehr Kohlenoxid als den Pflanzenkochern.

# Geothermie

Wenn die Erdkruste nicht allzu dick ist eine interessante Variante

# Wärme-Pumpe

Wellenkraftwerk: geringes Potential

Passiv-Häuser: zur Sonne ausgerichtet, gut gedämmt. 
Blockheizkraftwerke: Dezentrale Energie-Erzeugung, Nutzung von Strom und Abwärme, guter Wirkungsgrad. Am besten mit Gasbetrieb. 
Bio-Diesel

kritisch wenn dafür wichtige Flächen genutzt werden. z.B. von der Jatropha-Pflanze oder Palmöl. Aber hat bessere Umweltwerte als normaler Diesel.

# Wasserkraftwerk

Wenn viel Wasser und mind. 1 m Gefälle

50-100 m Gefälle: Peltonturbine

Solar und Wasserkraft ergänzen sich gut.

wird auch nicht ganz unkritisch gesehen, da oft große Landschaften überflutet werden. 
Wasserkraft steht in großen Mengen und kostenlos zur Verfügung und ist zusätzlich schnell zu- und abschaltbar.

Links: http://www.aidg.org/hydro.htm

http://www.aidg.org/component/option,com_jd-wp/Itemid,34/p,1136/

# GRAVITATIONSWASSERWIRBELKRAFTWERK

http://www.zotloeterer.com

Es ist ein neuartiger BioReaktor, der Wasserpflanzen, Kleinlebewesen, Fische und Ökostrom generiert.

•Es reinigt Fließgewässer, indem das Wasser belüftet und durch ein feinmaschiges Netz von Wasserpflanzen geführt wird.

•Es besitzt mit der Zotlöterer-Turbine die weltweit erste Turbine, die das Wasser in einem hydraulisch offenem System im Unterdruck auf die Turbine strömen lässt - dabei kann das Wasser auf einer langgezogenen spiralförmigen Bahn auf ganz natürliche Art und Weise ausreichend Luft für Lebewesen im Wasser einsaugen.

•Es lässt Kleinlebewesen und Fische sowohl flussaufwärts als auch flussabwärts passieren und ist somit weltweit die erste energieproduzierende Fischwanderhilfe - die relativ langsam rotierende Zotlöterer-Turbine stellt keine Gefährdung für Fische dar.

•Es lässt kleines bis mittleres Schwemmgut ungehindert durchströmen.

•Es eignet sich vor allem für Fallhöhen von 0,5 bis etwa 2m

•Es eignet sich für Durchflussmengen von 0,05 bis etwa 20m³/s

•Es zeichnet sich durch eine robuste Technik aus, die kein teures Turbinendurchflussregelungssystem benötigt.

•Es hat keine mechanischen Lager unter Wasser und eignet sich deshalb auch für den Einsatz in sandigem Wasser oder aggressiven Medien (Abwässer).

•Der geringe Betriebsaufwand beschränkt sich auf die regelmäßige Kontrolle der Durchgängigkeit des Grobrechens bzw. kann die Reinigung des Grobrechens durch ein motorisiertes Spülschütz auch automatisiert werden.

•Hohe Lebensdauer.

5 KW Generator, Getriebe, Schaltkasten: 8000 Euro. Pläne werden geliefert um die Turbine etc. selber zu bauen. Man kann oberhalb gut einen Fischteich machen. 40 KW-Einheit kostet ca. 180.000 Euro

# Wasser reinigen

Ein Solar-Kocher kann auch gut dazu verwendet werden Wasser zu pasteurisieren. Dies geht auch parallel zum Kochen. Durch das Pasteurisieren des Wassers werden Pathogene Keime wie Bakterien, Viren, Sporen, Wurmeier, Cercerea etc. deaktiviert. Mit einem einfachen Teil genannt „WAPI“, kann sehr leicht festgestellt werden, ob das Wasser ausreichend Pasteurisiert ist. (Bezug über www. solarcooking.org)

Keramik-Filter: Wenn das Wasser nicht zu trüb ist. Wenn die Porengröße kleiner als 1,5 um ist werden auch Pathogenen Keime zurückgehalten. Haben einen relativ langsamen Fluß, können aber auch im Land selbst hergestellt werden.

Tonfiltern und eingelagerten Silberionen (antibakteriell). Sehr gute Erfolge damit. Hält bis zu einem Jahr.

Kohle-Filter: Kritisch wenn sie nicht regelmäßig benutzt werden. Keine Anzeige wann er verbraucht ist.

UV-Behandlung: Nicht bei trüben Wasser. Lampen sind nicht so billig.

Ein sehr einfaches Verfahren um zumindest eine gewisse Keimfreiheit zu erhalten. Die überall erhältlichen Wasserflaschen werden einfach für ca. 5 Stunden (bei klarem oder leicht bewölktem Himmel)  in die Sonne gestellt. Sollte das Wasser etwas trübe sein, vorher etwas reinigen durch absetzen. Mehr dazu auf www.sodis.ch.

Durch Wärmebehandlung, z.B. die Sonne (warum nicht im Solar-Kocher?)

http://www.alternative-technology.de/Solar-Cooker/solar-cooker.html

Das Regenwasser ist von Trinkwasserqualität, wenn es beim speichern nicht verschmutzt wird. Wasserbehälter abdecken (Licht, Moskitos). Zisterne kann gut aus Bambus-Zement gefertigt werden

#### Unterirdische Bewässerung

Ein neues, extrem wassersparendes Bewässeningssystem für Wüstengebiete haben Paderborner Geographen entwickelt. Dabei werden die aus Plastikrohren bestehenden Endverteiler in etwa 40 Zentimeter Bodentiefe direkt im Wurzelbereich verlegt. Das Wasser erreicht auf diese Weise tröpfchenweise die Wurzeln. Eine darunter eingezogene Folie soll das vorzeitige Versickern verhindern. In heißen Gebieten verdunstet bei herkömmlichen Beregnungsanlagen ein großer Teil des kostbaren Wassers, bevor es überhaupt in den Boden eingedrungen ist. Hat sich in Ägypten, Süd-Ungarn und Jordanien bereits bewährt. Über die Firma S.a.r.l. AquaSpa / Grasse Frankreich wird dazu das ökologische Bewässerungs-System “AquaSpa” weltweit vertrieben.
Für jeden Boden der Kapilarität hat. Leitungen je nach Kultur aber 15 cm in den Boden reicht schon
Verstopfungsgefahr gering: Poren; Wasser soll aber sauber sein. Seit 17 Jahren störungsfrei im Einsatz! nicht teurer wie Tröpfenbewässerung. 50 % Wasser-Ersparniss bei uns; In Agypten 80 %! Auch bei Obstplantagen. Ertragssteigerung 20%! http://www.sanierungsratgeber.de/archiv/3_2004/bewaesserung.htm

http://www.aquaspa-international.de/

http://www.ando-technik.de/bewaesserungstechnik/tropfschlauch_uniram.html
http://www.aquaplue.com

# Wasserpumpen

## Was ist ein Hydraulischer Widder?

Ein Hydraulischer Widder ist eine Wasserpumpe, die nur mit der Bewegungsenergie des strömenden Wassers betrieben wird.  Sie befördert das Wasser ohne Zufuhr von Fremdenergie auf ein höheres Geländeniveau.

www.wasserpumpe-widder.ch

# Zisterne, Regenwassernutzung

Ein 4-Personen-Haushalt kann z.B. bis zu 70.000 Liter Trinkwasser pro Jahr durch die Regenwassernutzung sparen

Trinkwasserverbrauch pro Person und Tag beträgt ca. 140 Liter

Durch Regenwasser ersetzbar:

45 Liter WC Spülung

17 Liter Wäschewaschen

10 Liter Putzen, Autowaschen

5 Liter Gartenbewässerung

Rest:

42 Liter Baden und Duschen

8 Liter Körperpflege

8 Liter Geschirrspülen

3 Trinken und Kochen

Was muß ich vorbereiten?

Lediglich die Dachrinnen Ihres Hauses und Ihrer Nebengebäuden müssen an den Erdtank angeschlossen werden. Das Regenwasser wird durch einen Druckschlauch in den Hauswirtschaftsraum oder an eine anderen Entnahmestelle z. B. Außenwasserhahn geleitet.

So funktioniert es:

Das Regenwasser wird über die Dachrinne zum Erdtank geleitet. Hier wird es im Feinfilter gereinigt und über den strömungskontrollierten Zulauf in den Erdtank geleitet.

Die Anlagen laufen vollautomatisch. Beim Öffnen der Entnahmestelle z. B. Gartenschlauch springt automatisch die Pumpe an und versorgt den Garten mit Regenwasser.

Wir der Absperrhahn geschlossen, schaltet die Pumpe automatisch wieder ab.

Ist der Tank nach längerer Trockenheit ausnahmsweise einmal leer, sorgt der Schaltautomat dafür, daß die Pumpe nicht anspringt

Sehr weiches Wasser, gut zum waschen (weniger Waschmittel notwendig), Toilettenspühlung, Garten; Es können ev. Keime in die Kleidung gelangen. Bei uns nicht als Trinkwasser verwendbar. Das erste Wasser beim Regenguss ev. nicht verwenden, es ist sehr schmutzig.

Kosten: 2500-5000 Euro; rechnet sich nach 12-15 Jh bei staatl. Zuschüssen. 
Internet: www.rewalux.com;

www.rewalux.com/ratgeber/index1.htm

www.dieregensammler.de

http://www.rewatec.de/

http://www.regenwasser.com/retec/index.php

http://en.wikipedia.org/wiki/Rainwater_harvesting

Example: www.nordestino-ev.de/cisterna.htm; www.freerain.co.uk

www.rain-barrel.net/drinking-rainwater.html
www.motherearthnews.com/Homesteading-and-Self-Reliance/1978-05-01/The-Homestead-Cistern.aspx

www.cbf.org/site/DocServer/rain_barrel_guide-web.pdf?docID=2868

# Der Moringa-Baum

Moringa oleifera – die neue Wunderpflanze des 21. Jahrhunderts.

- 2x soviel Proteine wie Soja.

- 7x so viel Vitamin C wie in Orangen.

- 4x so viel Vitamin A wie in Karotten.

- 2,4 x soviel Karotin wie Karotten.

- 17x so viel Kalzium wie in Milch.

- 3,4x so viel Kalium wie in Bananen.

- Sehr große Mengen an natürlichem Chlorophyll, welches dem Körper viel Lichtenergie liefert.

- Einen sehr hohen Anteil an ungesättigten, natürlichen Fettsäuren (Omega 3, 6 und 9), die Ihre Abwehrkräfte wirksam unterstützen können.

- 1,3 x soviel essentielle Aminosäuren wie Eier.

- 1,9 x soviel  Ballaststoffe wie Weizen-Vollkorn.

- 6,9 x soviel Vitamin B1 und B2 wie Hefe.

- 4,7x soviel Folsäure wie Rinderleber.

- 4,5 x soviel Vitamin E wie Weizenkeimlinge.

- 1,3x soviel Zink wie ein Schweineschnitzel.

- 2,2 x soviel Magnesium wie Braun-Hirse

- 8,8 x soviel Eisen wie ein Rinderfilet (Lende)

- 6 x soviel Polyphenole wie Rotwein

Blätter, Schoten und Blüten dieser vielseitigen Pflanze sind essbar, wobei jeder Teil der Pflanze seinen ganz eigenenGeschmack hat. Moringa kann sowohl frisch zu Speisen gegeben werdenals auch in pulverisierter Form als Speisezusatz verwendet werden.

Darüber hinaus ist Moringa äußerst schmackhaft und stellt eine Bereicherung für jeden Speisezettel dar.

Ein Moringabaum produziert jährlich ungefähr 5000 Samen.

Samen.

Drei ältere, gepflegte Bäume können den Jahresbedarf einer Durchschnittsfamilie in ländlichen Gebieten decken und das Überleben dieser Familie sichern!

z.B. als Internetshop wo Moringa-Oleifera in der natürlichsten Form von Pulver und Tee weltweitvertrieben wird.

Kein anderes momentan bekanntes natürliches Nahrungsmittel, Getränk oder Öl kann Ihrem Körper, Ihrer Haut oder Ihren Haaren auch nur annähernd so viele Nährstoffe, nämlich elf wichtige Vitamine, zehn wichtige Mineralien und diverse Spurenelemente, alle acht der »essentiellen« Aminosäuren und zehn von zwölf der »nicht essentiellen« Aminosäuren, diverse Omega-Fettsäuren, 27 verschiedene Anti-Inflammatorien und 25 Antioxidantien produzieren.

Links:

www.aip27.com

www.miracletrees.org

www.treesforlife.org

www.moringa-europe.com

# Biokohle

Biokohle entsteht, wenn Biomasse bei niedriger Temperatur und unter Sauerstoffabschluss verschwelt wird (siehe Grafik). Für die sogenannte kalte Verkohlung kommen nicht nur Holz- oder Erntereste in Frage, sondern auch Gülle, Hühnermist oder Essensreste.

Dünger und fossile Treibstoffe könnten auf diese Weise eingespart werden

Links:

www.spiegel.de/spiegel/print/d-65872405.html

www.biochar-international.org

www.soilassociation.org/Whyorganic/Climatefriendlyfoodandfarming/Soilcarbon/tabid/574/Default.aspx

# Latrinenbau:

mind.50-100 m vom nächsten Brunnen entfernt; Hangabwärts; Grube nur bis max. 1 m über dem höchsten Grundwasserspiegel. Darf nie überflutet werden! Regen sollte nicht eindringen können. Deckel aus Holz etc. damit Fliegen nicht reingehen. Belüftungsrohr muß oben Fliegennetz haben! Nach jeder Benutzung Sand, Asche oder Sägemehl aufsteuen. Gegen Fliegen, beseitigt Gerüche, unterstützt Kompostierungsprozess. Ab und zu dafür auch Gras, Blätter, Kuchenabfälle. Nie Wasser ins Loch aber auch nicht Desinfektionsmittel, altes Öl.

www.komposttoilette.de

www.berger-biotechnik.de

www.tve.org/ho/doc.cfm?aid=1313

Natürliches Kühlen
Baumwollstoff mit Wasser über das Gut. Ein Ende in einen Wasserbehälter. Luftiger Ort oder belüften.

Finanzen

Finance

There are different organisations, where it is possible to get money for Projects

http://www.forseo.eu/english/home.html: forseo is a capital procurement and investment company for environmental technologies

www. kfw.de: Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW

www.ahk.de: Contacts

www.dbu.de: Deutsche Bundesstiftung Umwelt

www.eib.org: Europäische Entwicklungsbank (EIB), for Energy: http://www.eib.org/products/elena/index.htm

www.worldbank.com: The World Bank

www.gefweb.org: Global Environmental Facility GEF

all Organisations in a Data-Base: www.foerderdatenbank.de

The Good Planet Foundation finances “clean development”: www.goodplanet.org

Micro-Credit

There are quite a number of organisations, who provide Micro-Credits for good conditions

Getting Micro-Credits look at: 
http://www.oikocredit.org/site/en

www.grameen-info.org

www.banmujer.gob.ve

www.microenergy-international.com

weitere Themen

## Alarmanlagen

PIR-Bewegungsmelder: Spricht auf Bewegungen quer zum Melder an (Thermische Strahlung). Zu den häufigsten Störquellen gehören: direkte Sonneneinstrahlung auf den Melder, thermostatgesteuerte Heizungen, Einwirkung von Zugluft oder Luftströmungen einer Klimalage, Lampen, die sich in nächster Nähe des Melders befinden, durch Zugluft bewegte Vorhänge, Gardinen und Blumenstöcke sowie Haustiere. Zu beachten ist, daß der Melder nicht direkt auf ein Außenfenster gerichtet wird. Die Montage sollte möglichst an einer erschütterungs- und vibrationsfreien Mauer erfolgen. Darüber hinaus ist bei der Auswahl des Montageortes zu beachten, dass der Melder den gesamten zu überwachenden Raum oder Bereich einsehen kann. Die ideale Montagestelle befindet sich normalerweise in einer Höhe von ca. 2,3 bis 2,5 Metern, in der Ecke

Bei Feilandüberwachung sehr Fehlalarm-anfällig: Nebel, Schnee, Regen, Kleintiere, Äste, Laub; am besten Zaunmikros, Ultraschall.

Ultraschallbewegungsmelder: kein Totraum; gehen weiter; Spricht auf Bewegungen auf den Melder zu an; besser für Räume mit großen Temperaturschwankungen; Aber es darf keine störenden Schallquellen geben (Telefon, Türklingel, Springbrunnen). Nicht mehrere in einem Raum;

Weitere Elemente: Infrarotlichtschranken ; Glasbruchmelder, Erschütterungsmelder, Geräuschmelder, Reed-Kontakt oder Riegel-Kontakt für Tür / Fenster öffnen, Körperschallmelder, Alarmfolie für Fenster

Kameras, Zaunmikrofone, Elektrozäune, elektromagnetische Bodenkabel

Hupe sollte in mindestens 3m Höhe sein; Muss nach 3 min wieder aus sein; optischer Signalgeber

Alarmzentrale: Funk-Systeme, Drahtgebunden; Sollte Batterie-Backup haben; verschiedene Meldelinien,

(z.B. außen aktiv, innen aktiv, beides); In einer Meldelinie können mehrere Geber sein)

Interner Alarm (leise); externer Alarm (Hupe außen); Telefonischer Alarm; ev. Licht verzögert ein;

weiteres bei www.alarm.de

Stirling-Motor: z.B. WhisperGen; Der Erhitzerkopf des Stirlingmotors muss eine Temperatur von mindestens 550 ° C aufgeheizt werden. Am Wärmetauscher ein Temperaturgefälle von 100 - 200°C erforderlich. Aber mit kerosene, natural gas oder LPG betreibbar.

# Brillenproduktion

Es gibt die Möglichkeit einfach Brillen zu produzieren mit einer kostengünstigen Maschine. Oder gebrauchte Brillen billig aus Europa zu bekommen: www.brillensammelaktion.de

# Funkverbindung über Kurzwelle

Für die Dörfer ist oft die einzige Möglichkeit der Kommunikation oft nur über Kurzwelle. Es gibt gute 12V Geräte, die einfach über Solar versorgt werden können. Die oft mitgelieferte Stabantenne kann noch verbessert werden indem man sich selbst eine Dipol-Antenne baut. Möglichst niedrig (für kurze Entfernungen bis 200 km)  und frei zwischen Bäumen, Hausgiebel. Material: isolierter Kupfer/Bronze-Draht mit 1,5 cm Durchmesser. Enden mit Isolator (Nylon-Draht etc) am Haus etc. befestigen. Dann direkt zur hochohmigen Buchse des Empfängers führen aber besser dann mit isoliertem Koaxialkabel. Länge in m = 135 / Sendefrequenz in Mhz. 
Beispiel: Sendefrequenz ist 3,8 Mhz dann ergibt sich eine Länge von ca. 35m. 
In einem Radio-Geschäft müßte man sich eventuell einen Koaxial-Stecker kaufen. Ev. ca.10 Windungen an der Abzweigungals Schlaufe hängen lassen.

Zum Einstellen der optimalen Länge entweder Kabel in kleinen Schritten kürzen oder Stehwellenmeßgerät einsetzen.

Weitere Links

www.appropedia.org

https://peswiki.com/

www.khammas.de

http://www.trendsderzukunft.de/

https://ingenieure-ohne-grenzen.org/de

http://www.energonauten.org/

http://www.borderlands.de/index1.php3

www.alternative-technology.de

Literatur
Rudi Anschober, Petra Ramsauer »Die Klimarevolution – So retten wir die Welt«

Gaias Rache – Warum die Erde sich wehrt

Menschenzeit – Zerstören oder gestalten? Die entscheidende Epoche unseres Planeten

Autor  Christian Schwägerl

Yellow Cake – Die Lüge von der sauberen Energie

Originaltitel	Yellow Cake – Die Lüge von der sauberen Energie

Der Anfang der nuklearen Kette ähnelt einer Terra incognita. Über dem Uranerzbergbau liegt seit fünfundsechzig Jahren ein Geflecht aus Geheimhaltung und Desinformation. Weltweit und bis heute. Selbst in den jüngsten Debatten über die Atomkraft spielen die verheerenden Folgen des Uranerzbergbaus keine Rolle.

Biogas-Praxis : Grundlagen, Planung, Anlagenbau, Beispiele, Wirtschaftlichkeit / Barbara Eder ... Mit Beitr. von Andreas Krieg .... - 3., vollst. überarb. und erw. Aufl. - Staufen :    Ökobuch, 2006. - 238 S. : Ill., graph. Darst.; 22 cm.

Verfasser   Eder, Barbara,   Krieg, Andreas

Bemerkung   Praxisorientierte Darstellung über die Grundlagen der Biogas-Technik, den Biogas-Prozess, die Anlagentechnik, Sicherheit, Kosten, Wirtschaftlichkeit, CO-Fermentation etc.; mit Adressenverzeichnis.

ISBN   3-936896-13-5 fest geb. : EUR 28.90  

Titel   Regenwasser sammeln und nutzen / Heinz-Alfred Losch. - Niedernhausen/Ts. : Falken, 1996. - 96 S. : überw. Ill. (farb.), graph. Darst., Kt.; 24 cm.

Verfasser   Losch, Heinz-Alfred

ISBN   3-8068-1666-2 kt. : 24,90  

Titel   Wind: Strom für Haus und Hof : Bauanleitung mit Kontruktionszeichnungen / Uwe Hallenga. - 9., überarb. u. erw. Aufl. - Staufen : Ökobuch, 2004. - 94 S. : zahlr. Ill. und graph. Darst.;   21 cm.  Serie   (Faktum)

Verfasser   Hallenga, Uwe

Bemerkung   Knapp gefasste Bauanleitung mit Konstruktionszeichnungen für den Selbstbau einer Kleinkraftanlage zur Stromerzeugung; Kenntnisse der Elektroinstallation werden vorausgesetzt.

ISBN   3-936896-12-7 kt. : EUR 8.90  

Titel   Das Solarbuch : Fakten, Argumente und Strategien für den Klimaschutz / Walter Witzel ; Dieter Seifried. - 3., überarb. und erg. Aufl. - [Staufen bei Freiburg] : Ökobuch, 2007. - 268  S. : Ill., zahlr. graph. Darst.; 24 cm.

Verfasser   Witzel, Walter, Seifried, Dieter

Bemerkung   Darstellung des derzeitigen Standes von Technik, Möglichkeiten und Nutzung der erneuerbaren Energien: thermische Solarenergie, Photovoltaik, solares Bauen, Biomasse, Windkraft,

Wasserkraft und Geothermie.

ISBN   978-3-936896-30-5 kt. : EUR 24.90

Titel   Autonome Stromversorgung : Auslegung und Praxis von Stromversorgungsanlagen mit Batteriespeicher / Philipp Brückmann. - 1. Aufl. - Staufen bei Freiburg : Ökobuch, 2007. - 107 S. :    zahlr. Ill., graph. Darst.; 24 cm.

Verfasser   Brückmann, Philipp

Bemerkung   Für Laien verständlicher Überblick über den Bau von Kleinspannungsanlagen mit einer Gleichspannung unter 50 Volt: Solar-, Windgeneratoren, Wasserturbinen und weitere

umweltschonende Energielieferanten mit ungefährlicher Schutzkleinspannung.

ISBN   978-3-936896-28-2 kt. : EUR 15.90