# Reinigung von Wasser mit einem Solarkocher und ganzjähriger Einsatz des Solarkochers auch ohne Sonne

Folgende Funktionen sind integriert:

- Kontinuierliches Produzieren von größeren Mengen entkeimten Wassers (nach der Pasteurisierungsformel). Durch die exakte Kontrolle der Temperatur und Zeit wird nicht unnötig Energie verbraucht und der Geschmack des Wassers nicht nachteilig verändert. Für den Umbau sind minimale Eingriffe am Solarkocher notwendig.

- Produzieren von kochendem Wasser für Tee, Kaffee etc. zu einer vorgegebenen Temperatur und Menge

- Betrieb eines Solarkochers auch bei Bewölkung oder in der Nacht. Dies erfolgt durch Steuerung eines einfachen Tauchsieders im Solarkocher. Da der Kocher gut isoliert ist, ist damit eine sehr effizientes Kochen möglich. Sehr einfache Installation!

- kein Hochtank ist notwendig! Eine kleine Wasserpumpe aus dem Auto (Scheibenwischer) pumpt das Wasser direkt dorthin wo es benötigt wird, zum Beispiel in der Küche

- Gleichzeitiges Nutzen des Solarkochers zum Kochen und zur Wasserreinigung, da der Leerraum im Solar-Kocher genutzt wird.

# Anzeige der Temperatur im Solarkocher und der Wassertemperatur

# Anzeige der Kochzeit und Temperatur-Alarm bei einer vorgegebenen Temperatur

# Optional: Energie-optimierte Sonnen-Nachführung des Solarkochers mit jedem Motor (zum Beispiel Scheibenwischer-Motor); Dies ist insbesondere bei Einsatz von vier Spiegeln interessant. Sehr einfacher Aufbau!  Dies ist natürlich optional.

# Einsatz des Solarkochers zum Trocknen von Früchten etc. mit automatischer Kühlung (Lüfter etc) nach vorgegebener Temperatur und Alarm beim Über.- oder Unterschreiten der Temperatur

- Alarm bei Öffnen der Solarkocher-Deckels (optional)

- Diebstahlsicherung für den Solarkocher und eine optionale Solarzelle (!) durch einen lauten akustischen Alarm

# Möglichkeit des Anschlusses von Solarzellen und Batterien (Laderegler im Gerät integriert) als Steuerung für eine kleine Solaranlage ( 12 A max).

- Steuerung einer automatische Kühlung der Solarzellen (denn sie können sehr heiss werden, wenn sie auf dem Solarkocher liegen, bringen dann allerdings fast den doppelten Ertrag!)

- Bis zu drei unabhängige, kurzschlussfeste Spannungsquellen zum Anschluss von Kleingeräten wie Walkman, CD-Player, Radio

# Integriertes hochwertiges Schnell-Ladegerät für alle gängigen NiCd.- und NiMH-Akkus (optional)

- Umfangreiches Meldesystem mit Klartextmeldungen in verschiedenen Sprachen und        Alarm-Signal

- Ein Hauptaugenmerk des Gerätes (der Name ist Metamorphose) ist einfache Bedienung.   Wer die Programme eines Fernsehers umschalten kann, der kann auch dieses Gerät bedienen. Denn alle wichtigen Funktionen werden sind durch einen einzigen Programmschalter realisiert.

- Der andere Hauptaspekt ist Zuverlässigkeit. Alle Ein.- und Ausgänge sind Kurzschluss und Rückspannungssicher ausgelegt. Es ist sogar Software verfügbar defekte Ein.- und Ausgänge umzuschalten. Stromausfälle oder Unter.-Überspannungen sind kein Problem

- Individuelle Komponenten und Software zusammenstellbar, denn alles ist Modular 
aufgebaut (NiCd-Ladegerät / Ausgangsspannungen etc.)

Über eine Schnittstelle kann Software nachgeladen werden