Solarer Laderegler für 6 V, 12V und 24 V / 15 A mit umfangreichen Funktionen

Kurz-Anleitung	2

Hinweise	2

Programmschalter:	2

Elektrische Verdrahtung	2

Solarer Laderegler	2

Lastabwurf	2

NiCd/NimH-Laderegler	3

Alarm-System (Optional)	3

Programmieren des Ladereglers	3

Blei (Flüssig-Batterie) oder Blei-Gel-Batterie	3

Hochstrom-Impulse	3

NiCd/NimH-Ladegerät	4

Timer-Funktion	4

Programmieren Verzögerung Nachtlicht ein	4

Zusatzgerät ein (Pumpe oder ext. Ladegerät) bei Batterie voll oder leer	4

Bistabile Relais (brauchen nur kurz beim schalten Strom)	5

Mess-Daten-Auswertung über Logview	5

Installation	6

Simulations-Mode	7

Hinweise	7

Laden neuer Software über den PC	7

Technische Daten	8

Klemmleiste	9

Ladealgorhytmus	9

Features	10

Kontakt	12

# Kurz-Anleitung

## Hinweise

Die Lastausgänge 6V/12V/24V sind ungeregelt. Das heißt, die Spannung kann zwischen 11,5 V - 14,4V schwanken (bei 24 V-System: 23V bis 28,8V, bei 6 V Systemen: 5,7 V – 7,2 V). Dies muss ein angeschlossenes Gerät vertragen können, ohne Schaden zu nehmen! Ansonsten besteht die Möglichkeit ein Spannungsregler bis max. 3 A einzusetzen.

## Programmschalter:

0:Alarm-System aus

1:Alarm-System aktiv

2: Programmieren Blei-Gel-Batterie (= 1)

3: Programmieren mit Hochstrom-Impulsen (= 1)

4: Programmieren mit NiCd/NimH-Ladegerät (=1)

5: Programmieren Last ein für x  Stunden 
    (0 = Funktion aus, das heißt die Last ist an, solange die Batterie nicht leer ist).

6: Relais 1 manuell ein

Programmieren Verzögerungszeit in Stunden Licht ein nach Sonnenuntergang (Dämmerungsschalter).

7: Relais 2 manuell ein
    Programmieren Lampe oder Alarmgeber aktiv (in min) nachdem der Schalter / Bewegungsmelder
    angesprochen hat.

8: Programmieren NiCd-Akku (=0) oder NimH (=1)

10: Zusatzgerät ein bei Batterie voll

## Elektrische Verdrahtung

Die Kabel entsprechend der Zeichnung und der Klemm-Leiste am Ende dieser Anleitung verbinden

## Solarer Laderegler

War die Batterie relativ leer gewesen, so leuchtet die gelbe LED Dauerlicht, das heißt alle Energie des Solar-Paneels wird zum Laden der Batterien verwendet.

Wird die Batterie langsam voll, so schaltet der Laderegler in den Pulsbereich (PWM-Bereich). Die gelbe LED blinkt langsam. Das heißt die Batterie ist dann relativ voll.

Geht die gelbe LED aus so ist die Batterie voll und es wird nicht mehr geladen.

Von Zeit zu Zeit wird die Batterie auf die Gasungsspannung geladen (14,4V) um Alterungserscheinungen vorzubeugen. Für diese Funktion muss der Batterie-Typ programmiert werden. (siehe " Programmieren des Ladereglers")

## Lastabwurf

Ist die Batterie leer so wird der Ausgang Last verzögert abgeschaltet (ca. 2 min). Vor dem endgültigen abschalten blinkt die rote Leuchtdiode. Ist der Lastausgang abgeschaltet geht die rote Leuchtdiode in Dauerlicht über. 
Man beachte beim Testen das der Lastabwurf mit einer Verzögerungszeit arbeitet.

Fünf Minuten vor der Abschaltung gibt es eine Vorwarnung indem die Last kurz ausgeschaltet wird. Ist der Wahlschalter nicht in Position "0" oder "1" dann werden auch noch die Relais geschaltet und es können weitere Verbraucher daran angeschlossen werden.

Nachdem die Spannung wieder einen bestimmten Wert erreicht hat, wird die Last wieder verzögert (2 min) eingeschaltet.

Zusätzlich kann noch eine tägliche Zeit programmiert werden an der der Lastausgang aktiv ist, z.B. abends nur für drei Stunden (siehe weiter unten)

Der Lastabwurf für 6V/12V/24V ist mit einer automatischen Sicherung ausgestattet. Gab es einen Kurzschluss, so ist der Ausgang für eine bestimmte Zeit abgeschaltet. Für 220V muss eine externe Sicherung verwendet werden!

## NiCd/NimH-Laderegler

Es können mit diesem Laderegler NiCd- oder NimH-Akkus Typ AAA oder AA geladen werden.

Ist die Batterie ist relativ voll, so blinkt die grüne LED langsam, der Laderegler ist im Pulsbereich.

Geht die grüne LED aus so ist der Akku voll und es wird nicht mehr geladen.

Die Akkus können auch in den Ladegerät verbleiben. Haben Sie sich unter eine bestimmte Spannung entladen, werden sie automatisch wieder aufgeladen.

## Alarm-System (Optional)

Ist das Gerät mit einem Alarm-Sensor (Bewegungs-Melder) und einem Alarm-Geber (Sirene) verbunden, so kann das Alarm-System über den Wahlschalter aktiviert werden.

Schalter Position 0: Alarm-System aus

Schalter Position 1: Alarm-System ein und der Alarm ist aktiv nach einer Verzögerungszeit (ca. 30 sec). Meldet der Bewegungsmelder Alarm so wird ein Relais 1 verzögert eingeschaltet, das Relais 2 unverzögert. Nach der in Programmschalter in Position 7 programmierten Zeit werden die Relais wieder abgeschaltet. 

Programmieren Ausgang ein nach Alarm oder Aktivierung durch Taster oder Schalter oder Bewegungsmelder

Wahlschalter auf Position 7. Taste länger gedrückt halten bis es schnell blinkt.

Dann Wahlschalter auf 0-11: Zeit in Minuten wie lange das Licht (Relais 2) eingeschaltet wird, nachdem der Bewegungsmelder, Taster oder Schalter betätigt wurde.

Übernahme der Einstellungen indem die Taste gedrückt wird bis das schnelle blinken erlischt.

Anschluss der Hardware siehe Verdrahtungsplan. Dabei ist es egal ob es ein Öffner oder Schließer ist.

Energie-Management-System: Einschalten der Ausgänge (z.B. Lampen) über Taster, Schalter oder Bewegungsmelder für eine definierte Zeit.
Programm-Schalter auf Position 2. Es funktioniert wie das Alarm-System nur das die Ausgänge und unverzögert eingeschaltet werden. Damit lässt sich Energie sparen indem z.B. die Lampe in der Toilette nur für eine bestimmte Zeit eingeschaltet ist.

## Programmieren des Ladereglers

(Optional; im Normalfall ist dies nicht notwendig)

## Blei (Flüssig-Batterie) oder Blei-Gel-Batterie

Es kann eingestellt werden ob eine Blei (Flüssig-Batterie) oder Blei-Gel-Batterie angeschlossen ist.

Wahlschalter auf Position 2
Taste länger gedrückt halten bis es schnell blinkt.

Dann Wahlschalter auf

Position 0: Blei (Flüssig-Batterie)

Position 1: Blei-Gel-Batterie

Übernahme der Einstellungen indem die Taste gedrückt wird bis das schnelle blinken erlischt.

## Hochstrom-Impulse

Es kann eingestellt werden ob die Batterie mit Hochstrom-Impulsen beaufschlagt wird um die Lebensdauer der Batterie zu erhöhen oder nicht.

Wahlschalter auf Position 3. Taste länger gedrückt halten bis es schnell blinkt.

Dann Wahlschalter auf

Position 0: Hochstrom-Impulse aus

Position 1: Hochstrom-Impulse ein

Übernahme der Einstellungen indem die Taste gedrückt wird bis das schnelle blinken erlischt.

## NiCd/NimH-Ladegerät

Es kann eingestellt werden ob das NiCd/NimH-Ladegerät aktiviert werden soll. Dazu muss die Hardware entsprechend ausgerüstet sein.

Wahlschalter auf Position 4. Taste länger gedrückt halten bis es schnell blinkt.

Dann Wahlschalter auf

Position 0: NiCd/NimH-Ladegerät aus

Position 1: NiCd/NimH-Ladegerät ein

Übernahme der Einstellungen indem die Taste gedrückt wird bis das schnelle blinken erlischt.

Es kann auch eingestellt werden ob es sich um NiCd oder NimH-Akkus handelt

Wahlschalter auf Position 8. Taste länger gedrückt halten bis es schnell blinkt.

Dann Wahlschalter auf

Position 0: NiCd-Akkus

Position 1: NimH-Akkus

Übernahme der Einstellungen indem die Taste gedrückt wird bis das schnelle blinken erlischt.

## Timer-Funktion

Um Solarstrom zu sparen kann eingestellt werden wie  lange abends der Ausgang Last aktiviert werden soll.

Wahlschalter auf Position 5. Taste länger gedrückt halten bis es schnell blinkt.

Dann Wahlschalter auf

Position 0:  Funktion aus, der Ausgang ist immer eingeschaltet, solange die Batterie voll ist

Position > 0: Zeit in Stunden wie lange der Ausgang eingeschaltet bleibt

Übernahme der Einstellungen indem die Taste gedrückt wird bis das schnelle blinken erlischt.

## Programmieren Verzögerung Nachtlicht ein

Wahlschalter auf Position 6. Taste länger gedrückt halten bis es schnell blinkt.

Dann Wahlschalter auf 0-11: Zeit in Stunden nach Sonnenuntergang, bis die Lichter (Last 1) eingeschaltet wird. Übernahme der Einstellungen indem die Taste gedrückt wird bis das schnelle blinken erlischt.

## Zusatzgerät ein (Pumpe oder ext. Ladegerät) bei Batterie voll oder leer

Über diese Funktion kann bei voller Batterie ein weiteres Gerät eingeschaltet werden, um die Energie anderweitig zu nutzen.

Der Ablauf ist folgender:

Wenn die Batterie Ladeschlussspannung erreicht hat  dann wird das Zusatzgerät ohne Verzögerung eingeschaltet. Der Laderegler regelt normal weiter.

Sinkt die Batterie-Spannung unter den Abschaltwert-Wert, wird das Zusatzgerät wieder abgeschaltet.

Die minimale Einschaltdauer beträgt 3 Minuten, damit bei weichen Batterien das Zusatzgerät nicht gleich wieder ausschaltet.

Bei maximaler Spannung wird das Zusatzgerät sofort ausgeschaltet.

Es kann aber auch ein geschaltetes Ladegerät bei absinken der Spannung unter 11,5 V / 23 V aktiviert werden. Dieses schaltet dann bei 13,5 V wieder ab.

Aktivieren:
Wahlschalter auf Position 10. Taste länger gedrückt halten bis es schnell blinkt.

Dann Wahlschalter auf

Position 0: Zusatzgerät ein deaktivieren

Position 1: Zusatzgerät ein aktivieren

Position 2: Zusatz-Ladegerät aktivieren

Übernahme der Einstellungen indem die Taste gedrückt wird bis das schnelle blinken erlischt.
Ausgang: Es wird als Ausgang das Relais 1 geschaltet. Klemmen siehe Anhang.

Hinweis: Ist die Funktion Zusatzgerät ein aktiviert, dann wird das Relais 1 bei Alarm nicht mehr aktiviert. Das Relais 2 schon.

## Bistabile Relais (brauchen nur kurz beim schalten Strom)

Es ist möglich auch bistabile Relais anzusteuern die nur kurz beim schalten Strom brauchen. Die spart erheblich Energie. Sollten bistabile Relais eingebaut sein, so sind diese programmiert.

Wahlschalter auf Position 11. Taste länger gedrückt halten bis es schnell blinkt.

Dann Wahlschalter auf

Position 0: Standard Relais

Position 1: Bistabile Relais

Relais 1 manuell ein

Wahlschalter auf Position 6

Relais 2 manuell ein

Wahlschalter auf Position 7

Festspannungsregler (Optional)

Auf Wunsch kann eine beliebige stabilisierte Ausgangsspannung zur Verfügung gestellt werden. Diese ist dann Kurzschlussfest und Überlastsicher. Allerdings kann max. 1 Ampere bezogen werden.

Laden über Steckernetzteil

Es ist auch möglich die Batterien über beliebige Spannungsquellen (12-15V, max. 2A) zu laden. Der Ladevorgang ist auch geregelt mit Pulsladen etc. Das heißt das Steckernetzteil kann auch immer angeschlossen bleiben.

## Mess-Daten-Auswertung über Logview

Logview ist ein sehr mächtiges Werkzeug um Messdaten gut grafisch aufzubereiten und auszuwerten. Dieses Programm ist Freeware (besser gesagt Donation-Ware) und es können darüber Daten von der Metamorphose angezeigt und ausgewertet werden.

Folgende Funktionen sind darüber möglich:

Ansicht der Messdaten Daten als Grafik

Ansicht der Daten in tabellarischer Form

Wichtige Werte in Echtzeit überwachen

Kurvenvergleich

Aussehen nach Wunsch

Intuitive Arbeitsumgebung

integrierter RTF Editor

Grafikeditor

leistungsfähige Grafikengine

Objektverwaltung

Exportfunktionen: Tabellenformate: CSV, ASCII, HTML, RTF und Excel

und Grafikformate: BMP, JPG, GIF und PNG

# Installation

LogViewInstaller vom Internet www.logview.info/cms/d_logview-21.phtml

runterladen und installieren. 

Nach der Installation der Software folgendermaßen verfahren:

Die Datei Metamor_Solar_Medium.ini vom Internet runterladen

http://www.alternative-technologie.de/Solar_Laderegler_15A/solar_laderegler_15a.html

und nach 
C:\Dokumente und Einstellungen\User-Name\Anwendungsdaten\Logview\Geraete\OpenFormat\ kopieren, also nicht in das Programm-Verzeichnis.

Logview starten

Gerät auswählen: Anwahl Gerät, Gerät und Port auswählen, dann dort OpenFormat\ Metamor_Solar_Medium auswählen.

Nun muss hier noch der Port gewählt werden.

Bei Datei, Einstellungen, Programm am besten „nach Programm-Start sofort mit dem Aufzeichnen beginnen“ anwählen

Den Standard-Pfad für Log-Dateien festlegen, dort werden die Daten gespeichert und können dann auch offline wieder aufgerufen werden.

Datei-Endung LOV registrieren

Das sollte gemacht werden, denn dann kann man die Datei z.B. „Solar.lov“ anclicken und erhält direkt die Kurve.

Dann die Aufzeichnung starten

Im Fenster Live-Daten müssten dann schon gleich die Daten kommen

Damit aktuelle Uhrzeit angezeigt wird:

Grafik, Zeitformat der X Achse, dann oben statt R_ ein D_ eintragen und übernehmen

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe von LogView

# Simulations-Mode

Wird beim Einschalten bzw. Batterie-Spannung anlegen der Taster gedrückt, so ist man im Simulations-Mode und eine Spannung kann über den Wahlschalter simuliert werden. Es wird eine Spannung von 10,0V (= Programm-Schalter auf 0) bis 15V (= Programm-Schalter auf max. Position). Über die serielle Schnittstelle wird dieser Spannungswert gesendet.

# Hinweise

- Wurde fälschlicherweise der Taster zur Dateneingabe gedrückt, einfach die LED blinken lassen bis sie wieder aufhört (60 sec). Ansonsten ist die Gefahr das Parameter ungewollt verstellt werden.

- Wird ein 24V-System eingesetzt, muss auch der Bewegungsmelder mit dieser Spannung umgehen können! Auch die Relais müssen für die entsprechende Spannung bestellt werden

- Sind die Solarzellen mit einem Hochspannungsgenerator verbunden, so muss ein Warnschild angebracht sein!

- Der Relais-Kontakt ist nicht kurzschlussgeschützt! Es muss für eine externe Absicherung gesorgt werden!

# Laden neuer Software über den PC

Hinweis: Beim laden eines neuen Programms werden die eingestellten Daten nicht überschrieben!

- Um neue Software in das Gerät zu laden, kann dies am einfachsten über das Programm „BootLoader.exe“ (Download von http://www.alternative-technologie.de/Download___Links/download___links.html, dort „Bootloader zum Laden der Software in das Gerät“) erfolgen.

- Programm starten, bei Options „19200 Baud“ einstellen und entsprechende COM-Schnittstelle wählen.

- Kabel an die serielle Schnittstelle oder den USB-Adapter anschließen.

- Dann File, Anwahl File anwählen und den gelieferten name.bin File auswählen.

- Dann „File“ => „Upload“ wählen.

- Erscheint immer nur "Sending #123" - dann die Metamorphose mal aus und wieder einschalten.

- Kommt immer noch kein Fenster, dann stimmt  mit dem Kabel, mit der Metamorphose oder mit dem PC etwas nicht.

# Technische Daten

| Systemspannung (automatische Umschaltung) | 6V / 12 V / 24 V (48 V mit zwei Ladereglern) |
| --- | --- |
| Batterie-Typen | Flies, Blei.- oder Blei-Gel |
| Max. Eingangsspannung | 35 V |
| Max. Solarstrom | 15 A |
| Max. Laststrom | 15 A |
| max. Relais für Zusatz-Funktionen | 2 |
| Schaltleistung Relais-Ausgänge | 10 A bei 6V/12V / 24V / 220 V |
| optional bistabile Relais (brauchen nur beim umschalten Strom) | ja |
| max. Anzahl freie analoge Eingänge | 3 (3 intern verwendet) |
| Max. Eigenverbrauch | 10 mA |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C ... +50 °C |
| Anschlussklemmen (fein-/einzeldrahtig) | 16 mm² |
| Schutzart | IP 32 |
| Abmessungen L x B x H | 200 x 190 x 78 mm |
| Programwahlschalter | ja, 12 Positionen |
| serielle Schnittstelle | ja |
| Spannungsregler fest | 10V |
| Spannungsregler Spannung wählbar | 1 |
| optional Laden von NiCD- und NiMH-Akkus (max 500 mA) | ja, 2* AAA, 2* AA-Zellen |
| Laden der Batterien über ein 220V/12V-Netzteil | ja |
| Ladeendspannung | 13,7 V (27,4 V) |
| Boostladespannung | 14,4 V (28,8 V) |
| Tiefentladeschutz | ja bei 10,8 V |
| Übertemperatur-Sicherung | ja |
| Verpolungsschutz | ja |
| Automatischer Kurzschlussschutz an den Lastausgängen | ja |
| Überspannungsschutz am Solar-Eingang | ja |
| Leerlaufschutz falls keine Batterie angeschlossen ist | ja |
| Verhinderung des Rückstroms in das Modul | ja |
| Nachtlicht-Funktion | ja, 1-kanalig |
| Power-Management (Geräte Auto Ein/Aus etc) um Strom zu sparen | ja, 1-kanalig |
| Alarm-System, Diebstahlschutz | ja, 1-kanalig |
| Zusatzgerät 6V/12V/ 24V/ 220V ein wenn Batterie voll | ja, 1 Ausgang |
| Handsteuerung aller Ausgänge | ja |
| Simulation Batterie-Spannung über Wahlschalter | ja |
| Datenaufzeichnung über serielle Schnittstelle | ja, Batterie und NimH-Spannung |
| Auswertung Daten über die Software LogView | ja |
| Ausgang Hilfsspannung 10V, 0,5A | ja |
| Spannungsregler Spannung wählbar | ja |
| kurze Hochstrom-Impuls zur Verrringerung der Sulfatierung | ja |
| Download neuer Software über den PC | ja |

# Klemmleiste

Anschluss-Klemmleiste innen

| Klemmen links |  |  | Klemmen rechts |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | free |  | 21 | +5V | Bewegungsmelder Kontakt |
| 2 | free |  | 22 | +5V | +5V NTC Temp-Sensor |
| 3 | Minus | Laden mit Transformator Minus | 23 | +12V | Bewegungsmelder / Relais +12V Ausg |
| 4 | Laden +12V | Laden mit Transformator 15V + | 24 | ADC2(PC2) | Temperatur-Sensor |
| 5 | +12V in |  | 25 | ADC3(PC3) | (Solar-Spannug, intern) |
| 6 | +12V out | Brücke nach Klemme 13 wenn 12V Last | 26 | ADC4(PC4) | Bewegungsmelder Kontakt |
| 7 | Micro+ |  | 27 | Relay 1 NO | Alarm-Sirene 12/24/220V/ verzögert |
| 8 | Micro+ |  | 28 | Relay 1 in | Alarm-Sirene Eingang 6V/12V/24V220V |
| 9 | Minus |  | 29 | Telephone |  |
| 10 | Minus |  | 30 | Telephone |  |
| 11 | Minus | Alarm-Lampe Ausgang Minus | 31 | Output D.3/Beeper |  |
| 12 | Relay 2 NC |  | 32 | LM317/12V+ |  |
| 13 | Relay 2 in | Eingang 6V/12V/24V220V/12V | 33 | Minus | Bewegungsmelder Minus |
| 14 | Relay 2 NO | Alarm-Lampe Ausgang (12/24220V), unverzögert | 34 | Minus | Sirene Minus |

Für ganz Neugierige:

# Ladealgorhytmus

Batterie laden

- Erst wird die Batterie bis zur Ladeschlussspannung (13,7V, im Header des Programms einstellbar: SP_Ladeendspannung = 137) mit voller Solar-Leistung geladen.

- Dann startet das Floating-Laden, das heißt es werden dynamische PWM-Impulse im Bereich von 12,8V bis 13,8V ausgegeben, abhängig von der Spannung.

- Sinkt die Spannung unter 12,8 V wird wieder mit voller Leistung geladen.

- Einmal im Monat oder wenn die Spannung unter 11,8 V abgesunken war startet eine Verzögerung. Nach Ablauf dieser Zeit (1 min) ist das Boost-Charging aktiv, das heisst die Batterie wird bis auf 14,7V geladen und dann bleibt bei dieser Spannung für eine Stunde (PWM-laden am Ende).

- Danach ist das Laden wieder deaktiviert bis der Floating-Bereich (13,8V) erreicht ist.

- Das Boost-Charging findet aber nur maximal einmal in der Woche statt.

- Für 24V Systeme verdoppelt sich die Spannung

- Für Gel-Batterien gibt es statt des Boost-Charging eine Ausgleichsladung, das heißt die Spannung wird nur auf 14,4 V für eine Stunde erhöht.

Tiefentladeschutz

- Wird eine definierte Lastabwurfspannung unterschritten (11,0V, im Header des Programms einstellbar: SP_U_load_off = 110), so startet eine Verzögerungszeit (10 min, im Header des Programms einstellbar: Sp_delay_low_volt = 10)

- Nach Ablauf dieser Zeit wird der Ausgang abgeschaltet

- Da dabei die Spannung oft schnell wieder ansteigt läuft eine Mindestabschaltzeit. (10 min, im Header des Programms einstellbar: Sp_time_off_u_min = 10)

- Nach einem Spannungsanstieg bis auf Lastabwurfspannung (11,0 V) plus Hysterese (1,5V, im Header des Programms einstellbar: Hysteresis = 15) wird eine Verzögerunszeit gestartet: (60 sec, im Header des Programms einstellbar: Sp_delay_switch_back = 60)

- Nach Ablauf dieser Zeit wird der entsprechende Ausgang wieder eingeschaltet

- Danach beginnt das Spiel von vorne

- 5 min vor Lastabwurf gibt es eine Vorwarnung indem 2 sec. die Last ausgeschaltet wird

- Die Last wird auch abgeschaltet bei Batteriespannung größer Umax max (14,8 V; im Header des Programms einstellbar: SP_U_max_max = 148)

- Zusätzlich kann der Lastausgang noch über die Timer-Funktion gesteuert sein (Wahlschalter auf Position 5) , das heißt nur zu bestimmten Zeit darf Solarstrom entnommen werden.

- Für 6V/ 24V Systeme passen sich die Spannung-Werte automatisch an. Im Header dennoch Werte für 12V-System-Spannung angeben!

- Insgesamt stehen drei Last-Ausgang-Kanäle mit obigem Algorhytmus zur Verfügung, einer über POWER-Mosfet (6V/12V/24V) und zwei über Relais-Kontakt (6V/12V/24V oder 220V). Aber alle schalten gemeinsam!

# Features

- Bis zu 15A Ladestrom durch Einsatz von Power-MOSFET-Technologie

- Überladeschutz der Batterie mit einem Batterie-schonendem dynamischen Puls-Lade-Verfahren

- Das Laden der Batterien  kann auch mit einem 220V / 12V oder 24V Steckernetzteil direkt erfolgen

- Zur Verbesserung der Performance der Batterien wird von Zeit zu Zeit die Batterie bis auf die Boost-Ladespannung geladen.

- Praxis-Tests haben ergeben, dass in 80% der Fälle die Batterien durch eine Degeneration der Platten-Oberfläche (Sulfatierung) sterben. In einer Forschungsarbeit von der TU Wien und der NASA wurde entdeckt, das durch gezielte sehr kurze Gleichstrom-Impulse auf die Akkus, die Sulfatierung sehr stark reduziert werden kann und damit die Lebensdauer gut verlängert werden kann. Diese Option ist in diesem Laderegler integriert.

- Tiefentladeschutz der Batterie über einen Transistor (10A) und optional über  zwei Relais (je 10A). Damit können auch 220V-Gerät geschaltet werden. Damit ist es möglich insgesamt 3 * 10 A Last zu schalten.

- Die Lastausgänge (z.B. Beleuchtung) können auch abends automatisch nach einer programmierbaren Zeit angeschaltet werden. Dies ist interessant um Energie zu sparen.

- Ein weiterer Lastkanal kann über Taster, Schalter, Bewegungsmelder oder über den Dämmerungsschalter aktiviert werden. Dieser schaltet dann automatisch nach einer programmierbaren Zeit wieder aus. Mit dieser Automatik lässt sich eine Energie-Optimierung erreichen

- Die zwei zusätzlichen Relais-Ausgänge können auch mit Handbedienung geschaltet werden. Schaltleistung der Relais: max. 10A, 220V. Statt der zwei zusätzlichen Last-Relais können auch POWER -MOSFET eingesetzt werden. Diese brauchen weniger Strom, können aber nur 6V/12V/24V schalten.

- Geeignet für alle Arten von Blei-Batterien (Gel etc.), einstellbar

- Für 6V, 12V und 24V-Systeme geeignet. Es erfolgt eine automatische Umschaltung. Werden die Relais verwendet, so muss das Gerät als 6V, 12V oder 24V Version bestellt werden.

Umfangreiche Schutzmaßnahmen 
(neben den oben erwähnten Batterie-Schutz gegen Überladung und Tiefentladung) 

- Übertemperatur-Sicherung
- Verpolungsschutz an den Ein.- und Ausgängen (Solar-Module und Batterie)
- Automatischer Kurzschlussschutz an den Lastausgängen (keine Schmelz-Sicherung!)
- Überspannungsschutz am Solar-Modul-Eingang
- Leerlaufschutz falls keine Batterie angeschlossen ist (in diesem Fall steigt die Spannung sehr hoch an)
- Verhinderung des Rückstroms in das Modul bei Nacht

Umfangreicher Diebstahlschutz. 
Der Diebstahl von Solarmodulen ist leider ein sehr häufiges Phänomen. Dieses Gerät ist mit einem vielfältigen Schutz ausgerüstet. 
- Bei Anschluss eines Bewegungsmelder: Lauter Alarm wenn sich einer in dem kritischen Bereich aufhält
- mit zusätzlicher Schaltung: eine ungefährliche Hochspannung wird an die Paneele angelegt, sobald sich jemand den Solarzellen nähert. Bei Berührung gibt es dann einen ungefährlichen Spannungsimpuls.

- Zusätzlich integriertes Ladegerät für NiCd/NimH-Akkus (Typ AA und AAA). Denn in Verbindung mit Solaranlagen werden auch häufig Taschenlampen, Radios mit Batterien etc. eingesetzt. Es können jeweils zwei Typen AA bzw. AAA (Micro, Mignon) geladen werden.

- Wenn die Batterie voll ist, kann ein Zusatzgerät über Relais (z.B. Pumpe) eingeschaltet werden

- Wenn die Batterie leer ist, kann ein zusätzliches Ladegerät (z.B. über Netz) über Relais eingeschaltet werden.

- Eine zusätzlicher Festspannungsausgang mir Kurzschlussschutz für Kleingeräte wie CD-Player ist möglich. Für eine 5V-Spannung oder auch eine gewünschte andere Spannung.

- LED-Anzeigen für Batterie leer, Solar laden und NimH-Akkus laden

- verschiedene Funktionen können über den Wahlschalter programmiert werden und es kann eine Simulation der Batteriespannung damit durchgeführt werden.

- Ist ein PC angeschlossen (über seriell oder USB mit Adapter), sie kann die Batterie-Spannung aufgezeichnet werden und z.B. in Excel ausgewertet werden.

- Es besteht die Möglichkeit das Gerät selber zu programmieren (auf Wunsch wird der Compiler mitgeliefert). Es können auch mit diesem gleichen Gerät durch einspielen einer anderen Software andere Funktionen realisiert werden. Zum Beispiel ein automatisches Bewässerungssystem, ein Wasser-Pasteur (Wasser-Reinigung), ein Alarmsystem mit Anschluss-Möglichkeit für ein Handy und weitere.

# Kontakt

Für Probleme, Fragen und Anregungen:

Stefan Schranner

Alternative Technologie

Frau-Holle-Weg 28

97084 Würzburg

Tel: +49 (0)931 72353

Mobil: +49 (0)152 54690448

Internet: www.alternative-technologie.de

Email: StefanSchranner@yahoo.de