Infos zu Solar-Thermischen Anlagen

Aspekte:
Mit einer optimalen Nutzung eines solarbetriebenen Warmwasser-System ist eine Einsparung von bis zu 70% möglich.
Das Warm-Wasser kann verwendet werden für die Dusche, zum Wäsche waschen, Geschirr abspülen, Zubereitung von Speisen und für Kaffee oder Tee.
Auf der anderen Seite ist das Wasser pasteurisiert und damit Trinkwasser. Es besteht kein Risiko für Krankheiten, vor allem für Kinder. Allerdings muss beachtet werden, das dann das Wasser immer größer als 60°C ist sonst ist die Gefahr von Legionellen. 
Wenn Sie einen zusätzlichen Kalt-Wasser Tank haben gibt es ein Wasser-Reservoir, wenn kein Wasser kommen sollte (in Deutschland nicht so relevant).
Natürliche Zirkulation des heißen Wassers wegen des Thermo-Siphon-Effekts. Allerdings werden in Deutschland meist System mit einem Speicher im Keller und einer Pumpe eingesetzt.

Etwa 1,5 m2 Absorberfläche bei Flach-Kollektoren (1 m2 bei Vakuum-Röhren-Kollektoren) pro Person. Mit Heizungsunterstützung 3,5 qm / Person; (2,5 bei Vakuum)

Die Paradigma-Kollektoren produzieren hervorragend warmes Wasser

pro Person 1-1,5 qm Flachkollektoren  80-100 l / Person

15-20 qm Solarthermisch

Wenn es zu viel Wärme gibt, ev. im Sommer die Rohrisolierung im Keller etwas öffnen.

Die Komponenten sollten gut aufeinander und auf dem Benutzer abgestimmt sein, damit es wenig Verluste gibt.

Die Lebensdauer einer Anlage ist mindestens 20-25 Jahre.

Es gibt aber Zuschüsse (www.bafa.de, 410 Euro ) und € 50 Solar-Pumpen-Bonus wenn sie wenig Strom braucht.

bis 15 m Länge kann erfahrungsgemäß auf eine sog. Zirkulationsleitung verzichtet werden.

Solarkollektoren

Apertur nennt man die wirksame Kollektorfläche. nun

Tank, Speicher

Für das Trinkwasser: Tank in Tank Speicher ist ungünstig bei stark kalkhaltigem Trinkwasser. Nicht zu große Speicher-Menge für das Trinkwasser vorsehen.

Bei sehr hartem Wasser sollte die maximale Temperatur auf 60° begrenzt werden.

Da der Tank kein Sauerstoffhaltiges Frischwasser enthält ist die Gefahr der Korrosion gering.

Vorsicht! Für das einbringen des Tanks ist das Kippmaß entscheidend. Es gibt Speicher mit ovaler Grundfläche.

Der Speicher sollte das 1,5- bis 2-fache des täglichen Warmwasserbedarfs bevorraten können, also 400 Liter und mehr.

Je schlanker und höher der Speicher ist, desto besser wird die Wärmeschichtung. Die Kaltwasserzuführung erfolgt immer von unten.

Nachteilig bei der Zweispeicheranlage sind die größeren Wärmeverluste aufgrund der zwei Speicher

Der zweite Speicher wird erst frei geschaltet wenn genügend Solarenergie vorhanden ist, d.h. wenn der Schichtspeicher voll aufgeladen ist.

Eine eher niedrige Speichertemperatur(50 - 55°C} ist wünschenswert.

Mehr als 60°C sind unbedingt zu vermeiden: Nicht nur die Abstrahlverluste steigen, es fällt vor allem Kalk aus.

1000 L Speichergröße: 79 cm * 2,05 m

Gute Speicher: ProSolar, Schüco, Paradigma, Ikarus, Wolf

Regelung:

Den Heizkessel so programmieren, dass das Nachheizen nicht zu früh gestartet wird.

Einschalt-Temperaturdifferenz: 6-8 °C

Ev. Außentemperatur messen und dann Kessel Start unterdrücken

Pumpen über Solarzelle steuern?

Erfassung der Wärmemengen? Es braucht dafür extra Sensor

Pumpe

Es werden Pumpen mit großer Höhe bei relativ kleinen Förderströmen benötigt. Es sollte auf eine Strom sparende Pumpe Wert gelegt werden.

Ca. 9-15 Euro Strom / Jahr. Sparsame Pumpen von Wolf und Ikarus.

Armaturen

Entlüftungsventil: Auto oder Manual, an der höchsten Stelle der Anlage (Kollektor-Ausgang)

Befüllen, Entleeren, Spülen; Auch diese isolieren.

Rückschlagklappe damit nicht Rückwärts-fluss und kein Rückfluss in Trinkwasserzufuhr.

Thermometer Vor/Rücklauf

Membranausdehnungsgefäß  wegen Temperatur-bedingter Volumenänderung. Es muss Glykol-beständig sein. Anbringung z.B. Kaltwasser -> Kollektor.

Sicherheits- oder Überdruckventil. Auf ca. 2,5 – 3,5 bar einstellen. Im kalten Rohr zum Kollektor einbauen.

Keime bilden sich bei 35°C bis 45°C

Ø	Auf eine gute Kesselisolierung achten, denn er steht im kalten Keller!

Ø	Wasser an den Zapfstellen auf 50° begrenzen

Ø	Auf die Zirkulations-Pumpe sollte verzichtet werden denn sie braucht Strom und stört die Wärmeschichtung. Oder zeitlich begrenzen oder per Impuls-Schaltung nur einschalten wenn benötigt.

Ø	Kippmaß des Tanks beachten zum aufstellen (Schräge!)

Ø	Rohre dehnen sich aus! Kompensatoren oder „schwimmend“ Rohre verlegen

Ø	Rohre + Armaturen mind. 30 cm Wärmedämmung

Ø	Vakuum-Röhren-Kollektoren haben im Sommer einen niedrigeren 4% Wirkungsgrad im Winter aber einen 6% höheren. Damit besonders geeignet für Heizungsunterstützung.

Ø	Flachkollektoren sind die meisten und einfacher vom Service (Austausch) und inzwischen auch sehr gut.

Ø	Am besten Trinkwasser-Wärmetauscher extern wegen Wartung. Aber nicht bei sehr kalkhaltigem Wasser.

Ø	Vorsicht! Keine Lüftsäcke in der Leitung oder Entlüftung einbauen

Ø	Kollektoren nicht unnötig lange unbefüllt lassen besser mit einem Tuch abdecken.

Ø	Das heiße Medium durchströmt den Wärmetauscher von oben nach unten.

Ø	Es sollten grundsätzlich Kupferrohre eingesetzt werden, diese Hartlöten (Lot L-Ag2P ohne Flussmittel). Es gibt aber auch Schraub oder Pressfittings oder Klemmringverschraubungen.

Ø	Verbindungen mit Hanf abdichten.

Ø	Das Membran-Ausdehnungsgefäß sollte in einem toten Abzweig des Rücklaufs (kälteres Medium) installiert werden und zwar nach unten hängend. Dort auch Pumpe, Rückschlagventile, Sicherheitsventil.

Ø	Inbetriebnahme: 10 Min spülen, Druckprobe,

Ø	Solarregler auf 6-8 °C Temperatur-Differenz. 3°C Temperatur-Differenz

1-2 Personen: 3-4 qm Fläche, 250-300 l Tank

3-4 Personen: 5-6 qm Fläche, 350-400 l Tank

5-6 Personen: 7-9 qm Fläche, 450-550 l Tank

ev. Tank in Tank-Anlage

Ø	Wichtig ist die richtige Kollektorneigung. Für dem Winter besser steilere Ausrichtung.

Ø	„Daumenzahlen" zur Vorplanung: Etwa 1,5 m2 Absorberfläche bei Flach-Kollektoren (1 m2 bei Vakuum-Röhren-Kollektoren) pro Person. Mit Heizungsunterstützung 3,5 m2 / Person; (2,5 m2 bei Vakuum). 80-100 l / Person

Ø	Der Speicher sollte das 1,5- bis 2-fache des täglichen Warmwasserbedarfs bevorraten können, also 400 Liter und mehr.

Ø	die Paradigma-Kollektoren sind recht gut

Ø	Der zweite Speicher wird erst frei geschaltet wenn genügend Solarenergie vorhanden ist, d.h. wenn der Schichtspeicher voll aufgeladen ist.

Ø	Ventile so, dass die Pumpe ausgebaut werden kann

Ø	Pumpengröße nur nach Druckverlust berechnen

Ø	an niedrigster Stelle Ablauf zum entleeren (über Schlauch)

Ø	ev. Bypass bei Solaranlage (zirkulieren bis richtige Temperatur)

Ø	Opferanode nach 3-5 Jahren tauschen. Eventuell muss dazu Speicher entleert werden. Aber nicht wenn der Speicher nur mit „totem Wasser“ gefüllt ist (kein Trinkwasser). Denn Heizungswasser ist Sauerstoffarm. Es braucht keine Opferanode

Ø	Opferanode kann elektrisch getestet werden

Ø	Kombi-Speicher für Trinkwassererwärmung und Heizung

Ø	Emaillierter Stahlspeicher ist guter Kompromiss; Edelstahl-Tank sehr teuer

Ø	ev. am Anschluss Konvektionsbremse

Ø	Röhrenkollektoren ohne Glykol; besser unter Druck; z.B. von Vissmann.

Ø	Fa. Wagner Flachkollektoren, Kölbe

Ø	Kollektoren: Solartherma, Brötje, Vailland

Ø	Speicher von Fa. Hoch, Clima

Ø	Vakkuum-Kollektor: 20-30 % teurer; 15% mehr Ertrag

Ø	Kollektor meist 2*1 m

Ø	Fa Solarfocus; haben auch Kollektor mit Konzentration (CFC-Kollektor)

Ø	Eventuell am höchsten Punkt eine automatischen Entlüftung einbauen

Links

Berechnung:

http://www.valentin.de/calculation/thermal/system/wwh/de

http://www.solarcontact.de/content/kostenrechner

Selbstbauanlagen bei: http://www.energieportal24.de/branchenbuch_details_22734.htm

http://www.solaranlagen-portal.de/solarthermie/technik/systemvarianten-solarthermie/systemvarianten_2.htm

www.wagner-solar.com

Vakuum/Flachkollektoren, Solar-Speicher etc www.krauss.ag

Literatur

Sehr gutes Buch: Solaranlagen von Frank Späte und Heinz Ladener;

Impressum:

Stefan Schranner

Alternative Technologie

Frau-Holle-Weg 28

97084 Würzburg

Telefon: +49 (0)931 72353

Mobil: +49 (0)152 54690448

Email: StefanSchranner@yahoo.de

Internet: www.alternative-technologie.de